16E1+100M光端机

User’s Reference Manual

用户手册

版本号： 2.5

修订日期：	2007-11-19

致用户：

感谢阁下使用本公司产品。请在使用本产品前，仔细阅读用户手册，并妥善保管，以备参考使用。

警告

1、请勿让本产品淋雨或受潮，以免造成性能下降或损坏。

2、安装本产品前请核对型号，并按用户手册要求安装。

目   录

第一章  产品概述	1

1.1  产品概述	1

1.2  主要特点	1

第二章  技术功能及设置	3

2.1前面板分布及功能说明	3

2.1.1 RS232接口（选配，普通型无此功能）	3

2.1.2前面板按钮	3

2.1.3公务电话接口及使用（选配，普通型无此功能）	4

2.1.4前面板8位拔码开关	5

2.1.5指示灯	7

2.1.6 以太网接口	8

2.2 后面板分布及功能说明	10

2.2.1 电源部分	10

2.2.2 光纤接口	10

2.2.3 E1接口（75Ω：BNC插座）	11

第三章 接口参数及技术指标	12

3.1 参数及指标	12

3.2 外形尺寸	13

3.3 供电条件	13

3.4 工作环境	13

3.5 整机功耗	14

第四章 安装步骤	15

4.1 开箱检验	15

4.2 设备安装	15

4.3 电源安装	15

4.4 光纤接口	15

4.5 2M信号接口	16

4.6 公务电话（选配，普通型无此功能）	16

第五章 设备故障判断和组网方案	18

5.1 故障的判断	18

5.2典型应用方案	19

附1：包装	20

附2：	20

# 第一章  产品概述

## 1.1  产品概述

16E1+100M光端机，是在本公司研制的PDH光纤传输专用超大规模集成电路的基础上开发的点对点光传输设备。具有完善的告警功能，可选一路数字公务电话及一路100M线速以太网接口。设备电部分为全数字电路，整机工作可靠、稳定，功耗低，集成度高，体积小，易于安装维护。

## 1.2  主要特点

- 基于自主知识产权的集成电路；

- 整机为单板设计；

- 模块化宽动态光探测器；

- 光模快采用光收发一体模块；

- 可监控对端告警状态；

- E1接口符合G.703 建议，采用全数字化时钟恢复和平滑锁相技术；

- 具有16个E1的传输容量；

- 可以保证无中继传输距离可达2~120公里；

- 多种电源方式可选：AC220V、DC-48V/DC24V等；

- DC-48V/DC24V电源无正负极之分；

- 一路PCM数字公务电话（可选）；

- 一路RS232异步数据接口（可选）；

- 局端支持插卡，可混插各系列的光端机，支持12个光方向，支持SNMP网管。

# 第二章  技术功能及设置

## 2.1前面板分布及功能说明

图2.1：16E1+100M光端机 前面板功能分布示意图

### 2.1.1 RS232接口（选配，普通型无此功能）

设备提供一路RS232选配接口，其管脚定义：

| 管脚 | 定 义 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | TXD | 输出 |
| 3 | RXD | 输入 |
| 5 | GND | 信号地 |

### 2.1.2前面板按钮

前面板设有4个按钮分别为 MSK, SMSK, LRS, PH，功能如下：

| 按钮 | OFF（弹开） | ON（按下） |
| --- | --- | --- |
| MSK | 配合面板DIP1-5拨码命令对端光端机E1自环（请参考拨码定义） | 配合面板DIP1-5拨码开关屏蔽E1告警指示灯（请参考拨码定义） |
| SMSK | 告警音 开 | 告警音 关 |
| LRS | 指示灯指示本设备工作状态及告警 | 指示灯指示对端设备工作状态及告警 |
| PH | 公务电话不用或切断公务电话通话 | 呼叫对端公务电话或接听对端呼叫 |

### 2.1.3公务电话接口及使用（选配，普通型无此功能）

| 管脚 | 定 义 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MIC- | 麦克风输入负端 |
| 2 | SPEAKER+ | 扬声器输出正端 |
| 3 | SPEAKE- | 扬声器输出负端 |
| 4 | MIC+ | 麦克风输入正端 |

  - 公务电话接口：

- 公务电话的连接接口，用户只需用普通电话的话筒与该连接口对接即可实现通话功能（操作请参见PH按钮功能）；

- 公务电话通过光纤传输时，不占用任一2M通道的带宽。

  - PH按钮的使用：

面板上的PH按钮为公务电话的呼叫按钮（当两台设备通过光纤连接正常时）

注：当光纤连接正常时，按下其中一台设备的PH按钮时，另一台设备的蜂鸣器会鸣叫，提示被呼叫，按下PH接听呼叫，通话完毕后弹开PH按钮以挂断电话。

### 2.1.4前面板8位拔码开关

设备前面板所提供的8位拨码开关用于E1线路的环回操作及E1告警指示灯的屏蔽与开启功能，其使用时需与MSK按钮配合使用。

- 当MSK为弹开状态时：

DIP1-5（DIP6-8未定义）组合开关为命令对端1~16路E1处于自环状态，环回示意图如下所示：

（1代表为OFF，0代表为ON）

| 对端第x 路E1自环 | MSK按钮 | DIP1 | DIP2 | DIP 3 | DIP 4 | DIP 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 弹出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 弹出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 弹出 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 弹出 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 弹出 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 弹出 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 弹出 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 弹出 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 弹出 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 弹出 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 弹出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 弹出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 弹出 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 弹出 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 弹出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全部16E1自环 | 弹出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1不自环 | 弹出 | 其它组合 |

- 当MSK为按下状态时：

DIP1-5（DIP6-8未定义）组合开关为本端设备的第1~16路E1告警指示灯处于屏蔽状态。

（1代表为OFF，0代表为ON）

| 屏蔽的E1路数 | MSK按钮 | DIP1 | DIP 2 | DIP 3 | DIP 4 | DIP 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 按下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15-16 | 按下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14-16 | 按下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13-16 | 按下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12-16 | 按下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11-16 | 按下 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10-16 | 按下 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9-16 | 按下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8-16 | 按下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7-16 | 按下 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6-16 | 按下 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5-16 | 按下 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4-16 | 按下 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3-16 | 按下 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2-16 | 按下 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1-16 | 按下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1不屏蔽 | 按下 | 其它组合 |

### 2.1.5指示灯

前面板上的双排工作指示灯，用于正常通信的工作指示及故障告警，其功能如下表所示：

| 名称 | 颜色 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOS1~16 | 红色 | 亮 | 1~16路E1口，E1信号丢失告警 |
|  |  | 灭 | 1~16路E1口，E1信号接收正常 |
| OPLOS | 红色 | 亮 | 光路信号丢失告警，即没有接收到光信号 |
|  |  | 灭 | 光路信号接收正常 |
| OPLOF | 红色 | 亮 | 光同步丢失告警 |
|  |  | 灭 | 光路同步信号接收正常 |
| E3 | 红色 | 亮 | 光纤线路上BER≥10-3时亮 |
| P2 | 绿色 | -- | -- |
| PWR | 绿色 | 亮 | 电源工作正常 |
|  |  | 灭 | 电源未接入或工作不正常 |
| 设备如配置以太网功能，如下指示灯有效 |
| LNK | 绿色 | 亮/闪 | 以太网信号LINK上，闪烁时有数据收发 |
| SPD | 绿色 | 亮 | 100M以太网指示 |
| FDX | 绿色 | 亮 | 以太网数据全双工 |

### 2.1.6 以太网接口

设备可提供一路10/100M的以太网传输通道，10/100M、全/半双工自适应，支持VLAN协议，可自动不间断地学习与其相连的局域网上的MAC地址，并将目的地址作为另一局域网的帧转发。对TCP/IP协议透明，为网络中不同接口设备之间的通信提供安全、无缝的连接，广泛应用于广域网和局域网之间的联网、监控等场。

后面板上有一个10/100M接口，为以太网接口，支持Auto-MDIX（交叉线和直连线自适应），RJ45接口及水晶头引脚如下图所示：

- 直通线连线线序

| A端水晶头 | B端水晶头 |
| --- | --- |
| 双绞线颜色 | 引脚顺序 | 引脚顺序 | 双绞线颜色 |
| 白橙 | 1 | 1 | 白橙 |
| 橙 | 2 | 2 | 橙 |
| 白绿 | 3 | 3 | 白绿 |
| 蓝 | 4 | 4 | 蓝 |
| 白蓝 | 5 | 5 | 白蓝 |
| 绿 | 6 | 6 | 绿 |
| 白棕 | 7 | 7 | 白棕 |
| 棕 | 8 | 8 | 棕 |

- 交叉线连线线序

| A端水晶头 | B端水晶头 |
| --- | --- |
| 双绞线颜色 | 引脚顺序 | 引脚顺序 | 双绞线颜色 |
| 白橙 | 1 | 1 | 白绿 |
| 橙 | 2 | 2 | 绿 |
| 白绿 | 3 | 3 | 白橙 |
| 蓝 | 4 | 4 | 蓝 |
| 白蓝 | 5 | 5 | 白蓝 |
| 绿 | 6 | 6 | 橙 |
| 白棕 | 7 | 7 | 白棕 |
| 棕 | 8 | 8 | 棕 |

说明：其中交叉线的 A端“1”与B端“3”相连；

A端“2”与B端“6”相连。

当所连接的以太网线（双绞线）较长时，务必使水晶头中“1”，“2”为双绞线中的同一对线，“3”，“6”为双绞线中的同一对线。

图2.2：以太网工作原理 示意图

## 2.2 后面板分布及功能说明

图2.3：16E1+100M光端机 后面板功能分布示意图

### 2.2.1 电源部分

设备支持AC220V/DC-48V/DC+24V多种电源（可选）；

- 如选用AC220V电源，则使用随机的电源线把设备的电源输入口与电源插座连接起来，给设备提供AC220V的供电电源。

- 如选用直流电源供电方式，以DC-48V为例，连接方式如下：

正常接法 “FG”      极 接大地；

“DC-48V” 极 接电源的负极；

“GND”     极 接电源的正极

注：设备具有极性保护措施，电源正负极接反时设备不会因此损坏，且可正常工作，便于设备维护及安装。（此种电源包含DC48V，DC-48V，DC24V，DC-24V等）。

### 2.2.2 光纤接口

后面板有光纤出口，FC或SC头可选

“TX”为光信号输出口

“RX”为光信号输入口

（单纤时，只连接一根光纤）

### 2.2.3 E1接口（75Ω：BNC插座）

“IN”  表示 75Ω（BNC）不平衡E1输入，

即E1（2M）口信号输入

“OUT” 表示 75Ω（BNC）不平衡E1输出，

即E1（2M）口信号输出

其中IN：1~16为第1路到第16路E1口信号接收输入

OUT：1~16为第1路到第16路E1口信号发送输出

| 名 称 | 状态 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 第1~16路E1口 | IN | 1~16路E1口，2M信号输入 |
|  | OUT | 1~16路E1口，2M信号输出 |

# 第三章 接口参数及技术指标

## 3.1 参数及指标

光纤接口

波    长：   单模1310nm/1550nm；

多模850nm/1310nm(可选，定货时应提出要求)

光纤芯数：   收发双芯，收发单芯 (可选，定货时应提出要求)

发送功率：   -9dBm/-5dBm

传输长度：   0-50公里/120公里(可选，定货时应提出要求)

接收灵敏度： 优于-36dBm（误码率<10-11）

光路编码：   加扰NRZ码

连 接 器：   SC/FC/ST （可选，定货时应提出要求）

E1接口

设备16路E1接口均符合G.703建议

速   率：   2048Kb/s±50ppm

码   型：   HDB3

阻   抗：   非平衡式 75(

非平衡式配同轴接口适配器，可适配75-2/3同轴电缆

抖动特性：  满足G.742、G.823建议

输入口允许衰减：0~6dBm

以太网接口（10/100Base-T）

速    率：    10/100M自适应，全/半双工完全自适应

协    议：    支持IEEE 802.3，IEEE 802.1Q(VLAN)

MAC地址表：  可以学习4096个MAC地址

物理接口：    RJ45座, 支持Auto-MDIX（交叉/直通线自适应）

## 3.2 外形尺寸

设备采用19英寸标准机箱或壁挂式机箱，尺寸如下：

1U/19”标准机箱483（W）( 140（L）( 44（H）mm

## 3.3 供电条件

直流供电电压：DC-48V，容差范围 -36V~-72V；

直流供电电压：DC-24V，容差范围 -18V~-36V；

交流供电电压：AC220V±20%，50HZ

## 3.4 工作环境

工作温度：		  -10°C~50°C

贮存温度：		  -40°C~+70°C

相对湿度：		  95 %

无腐蚀性和溶剂性气体，无扬尘，无强磁场干扰。

## 3.5 整机功耗

整机功耗：			≤5W

# 第四章 安装步骤

## 4.1 开箱检验

开箱，根据装箱清单清点箱内设备及配件的型号、数量是否正确并检查所有物品是否完好，如有不符，请及时与本公司或当地代理商联系。

## 4.2 设备安装

安装到19英寸机柜内。

图4.1：将设备安装在标准19英寸机柜内

## 4.3 电源安装

检查电源配置，如果是直流输入请注意电压值然后按要求输入电源；如果是AC 220V直接接入交流。

（DC-48/DC24V安装方式请参见本手册 2.2.1电源部分）

## 4.4 光纤接口

16E1+100M光端机两个光纤接口可选配为FC或SC连接口，位于后面板。安装时先拧下FC或SC接口上的塑料保护帽，然后按接口下标注的“RX”和“TX”连接相应的光纤，输入输出光纤不能接反，否则光端机无法正常工作。

光端机光纤接口和光纤跳线接头应保持清洁，否则会增大衰耗，影响光端机传输距离。如果传输光纤接头有污物，可用干净的棉花蘸无水乙醇擦拭。

## 4.5 2M信号接口

16E1+100M光端机2M接口为16路2.048Mb/s的HDB3码非平衡接口，符合ITU-T G.703建议，可直接与交换机及其它设备2M口连接。接口位于背板上，为16对BNC接头。

把Q9接头与E1同轴电缆（75-2或75-3同轴线）焊接牢固，制作好E1传输线缆，将Q9接头与相应的E1连接即可。

## 4.6 公务电话（选配，普通型无此功能）

将所提供的公务电话手柄和16E1+100M光端机公务电话接口相接即可。公务电话接口位置见面板示意图。

- 设备公务电话，不占用任一 2M支路带宽；

- 当按下本端面板上PH按钮时，对端设备鸣叫，对端设备也按下PH按钮时，鸣叫停止，插上电话话筒，双方可以通话。

图4.2：公务电话工作原理 示意图

注：如果设备不能如前所述正常工作，请参考第五章故障诊断及排除，如仍不能排除故障，请及时与本公司或当地代理商联系。

# 第五章 设备故障判断和组网方案

## 5.1 故障的判断

告警发生时，首先应根据单机面板告警显示判断告警发生的位置，区分是设备故障还是传输线路故障，然后再进行相应处理。设备安装完成后，应只有PWR灯及未接入E1信号的 支路LOS灯亮（包括对端）外，其余灯均不亮。

A.电源故障

| 现 象 | 原 因 | 判断与解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 供电不正常 | 供电不符合要求 | 更换电源 |
|  | 电源开关未打开 | 打开电源开关 |
|  | 电源接线松动 | 拧紧 |
|  | 内部保险管烧断 | 更换保险管 |

B.电接口故障

| 现 象 | 原 因 | 判断与解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 2M接口告警 （LOS亮） | 该支路未被使用 | 该支路本地自环 |
|  | 2M信号线（E1线路）未连接 | 连接好E1线路 |
|  | 2M信号线输入与输出接反 | 该支路输入/输出接头对调 |
|  | 同轴头故障 | 检查接头焊接部分及线缆 |

C.光接口故障

| 现 象 | 原 因 | 判断与解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 两端同时无光收（OLOS亮）告警 | 若两端自环正常，传输光纤连接正确，仍有收无光告警，则为传输光纤故障 | 更换传输光纤或用光时域反射仪测出故障点修复传输光纤故障 |
| 一端正常另一端无光收（OLOS亮）告警 | 告警端设备输入端光纤故障 | 请检查光纤线路 |
| 光路失步告警（OLOF亮） | 光纤跳线接头与接口连接不牢固 | 重新连接接头 |
|  | 光纤线路中转接头过多 | 减少光线路中的转接结点数目 |
|  | 光纤跳线或设备光纤接口部分有灰尘 | 清理光纤跳线和设备光纤接口部分 |

D.公务电话故障

| 现 象 | 原 因 | 判断与解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 通话噪声大 | 光信号弱 | 测量光功率 |
| 话路不通 | 断线或公务故障 | 更换话筒或修复故障 |

## 5.2典型应用方案

图5.1 16E1+100M光端机 典型应用方案

# 附1：包装

包装盒内的设备及配件清单如下：

16E1+100M 光端机 								  1	台

AC220V电源线（或电源适配器）            1 	条/个

Q9接头                     			        若干

用户手册											  1	本

# 附2：

- 本机为精密光电设备，运输和搬运时必须轻放并注意防潮；

- 一旦发生故障，请根据告警指示迅速判定原因，并与我公司技术支持部门联系。