双电口 10/100M 光纤收发器使用说明

# 一、产品特性

1. 支持 Tag-VLAN、Port-VLAN

2. 支持100Base-FX光纤传输标准，可与其他产品互连；

3. 内置128Kb 数据缓存RAM；

4. 支持平行线交叉线自动切换；

5. 支持LED诊断功能(link/activity, 10/100M，power)

6. 可通过超级终端设置工作模式；

7. 最远传输距离可达到120公里；

二、产品协议

# IEEE802.3 以太网标准

IEEE802.3u 快速以太网标准

三、面板结构、LED指示灯功能说明

图3.1  正面板结构                          图3.1  背面板结构

指示灯状态说明

表3.1 光纤收发器指示灯说明

| 指示灯 | 功能 | 状态 | 工作情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR | 电源指示灯 | 亮 | 有电 |
|  |  | 灭 | 无电 |
| FX-SD | 光口链接/状态指示灯 | 亮 | 有光输入 |
|  |  | 灭 | 无光输入 |
| FX-LINK/ACT | 光口链接/状态指示灯 | 亮 | 光纤链路连通 |
|  |  | 闪烁 | 有数据流 |
|  |  | 灭 | 光纤链路未连通 |
| TX-SPD (左) | 电口信号 指示灯 | 亮 | 100M信号 |
|  |  | 灭 | 10M信号 |
| TX-LINK/ACT (右) | 电链接/状态 指示灯 | 亮 | 接通 |
|  |  | 闪烁 | 有数据流 |
|  |  | 灭 | 未接通 |

四、收发器设置方法 :

1. 在Windows系统中建立超级终端（HyperTerminal）;

2. 将收发器串口连接至电脑的 COM1 or COM2口 ;

3. 设置串口属性 :

1). 波特率（Bits per second）: 9600 ;

2). 数据位（Data bits）: 8 ;

3). 奇偶校验（Parity）: None ;

4). 停止位（Stop bits）: 1 ;

5). 流量控制（Flow control）: None ;

4. 在ASCII 设置窗口,选择 "Wrap lines that exceed terminal width";

当以上设置完后，请打开收发器电源，超级终端（HyperTerminal）将显示收发器信息，内容如下：

- Please select menu: [T] - Tag VLAN; [P] - Port VLAN; [R] - Read Register; [Other keys] - Quit.

- Tag VLAN Set: [Y] - Yes; [N] - No; [Other keys] – Quit;

- Tag Set: Please enter Port1 VLAN tag value;

- Set Port1 VLAN Tag;

- Please enter Port2 VLAN tag value;

- Set Port2 VLAN Tag;

- Please select VID index(0 - 7):

- Port VLAN Set: Port VLAN enable? [Y] - Yes; [N] - No; [Other keys] – Quit;

- Continue set? [Y] - Yes; [N] - No.

- Note: If you exit, at next setting you must reset media converter.

设置好收发器后，如果发现设置没有生效，请重新给收发器上电即可。如果客户没有通过超级终端访问收发器的时间超过20分钟，收发器上的处理器将自动进入节能状态，如果你想重新设置，请重新上电即可重新设置收发器。

PC1、PC2、PC3、PC4 能够通过设置不同的TAG标记，组成不同的虚拟局域网，以达到信息保密的目的。

# Text boxes

###### SD

TX     RX

## PWR

##### RJ45_2

##### Fibert

##### Fir port

##### RJ45_1

##### RJ45_2

##### RS 232

## PWR

LNK

/ACK

FX

PWR

5V DC