# 四电口10/100M光纤收发器功能说明

# 概述

HS160系列四电口光纤收发器是一种将以太网电信号转换成光信号或光信号转换成以太网电信号的光电转换设备，通过将电信号转换为光信号在多模或单模光纤上传输，突破了电缆传输距离短的限/制，使得以太网在保证高带宽传输的前提下，利用光纤介质实现几公里甚至上百公里的远距离传输。使用光纤收发器构造网络能够节省网络投资。使用光纤收发器是现在在网络设备价格昂贵的情况下，一种符合网络现状的良好的远距离传输解决方案。

# 一、功能简介

- 内置SSRAM 帧缓冲器；

- 内置1K MAC地址存储器；

- 符合 IEEE802.3, 802.3u, 802.3x 标准；

- 符合 CSMA/CD 协议；

- 实现5类无屏蔽双绞线至 100Base-Fx 光纤转换；

- 电口支持10/100Mbps自协商；

- 电口支持直通线交叉线自动切换；

- 允许通过最大帧长 1536 bytes；

- 广播风暴保护；

- 最高线速: 148,810 pps per Fast Ethernet port, 14,880 pps per Ethernet port

- 光口 SC、FC、ST可选、单多模可选, 传输距离最远可达120km；电口: 100M for 100Base-Tx 无屏蔽5类双绞线；

- 内置 220/110V 交流电源；

- 额定功率： < 5 瓦。

- 外形尺寸： 140×110×30mm

图3-1 四电口收发器面板示意图

# POWER：电源指示灯

# 100M:  当端口工作在10M速率时,相应灯熄灭；当工

作在100M速率时,指示灯常亮；

# Link/Act: 当光纤或双绞线物理链路连通时，对应灯

亮；当有数据交换时，该灯闪烁；

# FX：光纤链路连接正常时，FX灯亮，否则灯灭。

# 二、四电口收发器典型产品列表

| 产品型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| HS160-MSC-2M | 10/100M,多模双纤 |
| HS160-SSC-25 | 10/100M,单模双纤,25公里 |
| HS160-SSC -40 | 10/100M,单模双纤,40公里 |
| HS160-SSC -60 | 10/100M,单模双纤,60公里 |
| HS160-SSC -80 | 10/100M,单模双纤,80公里 |
| HS160-SSC -100 | 10/100M,单模双纤,100公里 |
| HS160-SSC -120 | 10/100M,单模双纤,120公里 |
| HS160-SSC-25A | 10/100M,单纤,25公里A端 |
| HS160-SSC -25B | 10/100M,单纤,25公里B端 |
| HS160-SSC -40A | 10/100M,单纤,40公里A端 |
| HS160-SSC -40B | 10/100M,单纤,40公里B端 |
| HS160-SSC -60A | 10/100M,单纤,60公里A端 |
| HS160-SSC -60B | 10/100M,单纤,60公里B端 |
| HS160-SSC -80A | 10/100M,单纤,80公里A端 |
| HS160-SSC -80B | 10/100M,单纤,80公里B端 |
| 48V电源的收发器在相应型号基础上增加“C” |
| 使用FC模块的收发器在相应型号基础上增加“（FC）” |
| 使用ST模块的收发器在相应型号基础上增加“（ST）” |
| 抽屉式收发器在相应型号后面增加"T" |

# 三、装箱清单

开箱之后根据您所采购的光纤收发器型号核对包装清单，如有遗失或损坏，请立即与当地经销商联系。

包装清单：四电口收发器一台，电源线1条，使用说明书1份。

注：以上产品更换外壳颜色或外包装盒时并不影响产品性能，恕不另行通知。