FMO-FE1 光纤Modem

Use’s Reference Manual

用户手册

版本号： 	2.5

修订日期：2007-11-21

致用户：

感谢阁下使用本公司产品。请在使用本产品前，仔细阅读用户手册，并妥善保管，以备参考使用。

警告

1、请勿让本产品淋雨或受潮，以免造成性能下降或损坏。

2、安装本产品前请核对型号，并按用户手册要求安装。

目   录

第一章 产品概述	1

1.1概述	1

1.2产品特点	1

1.3工作条件	2

1.4电源	2

1.5功耗	3

1.6设备参数指标	3

1.7 外形尺寸	4

1.8包装	4

第二章 功能及设置	5

2.1前面板分布	5

2.1.1指示灯	5

2.1.2 按钮开关	6

2.2后面板分布	8

2.2.1光纤接口（FRIBER）	8

2.2.2 FE1插座	9

2.2.3 时隙设置	9

第三章 包装与安装	11

3.1包装方式	11

3.2安装所需工具、仪器	11

3.3安装	11

3.3.1开包装	11

3.3.2 电源	12

3.3.3光接口	12

3.3.4安装	12

第四章 典型组网方案	14

第五章 故障诊断及排除	15

# 第一章 产品概述

## 1.1概述

FE1光纤MODEM的作用就是将非成帧或成帧的FE1数据信号直接调制到单模或多模光纤上,用户可选择任意FE1时隙，普通光纤波长和接头类型。适用于在不同光纤链路上传输带内管理通道，可将传输数据的同一光纤线路用于对本端及远端设备进行监视和控制，且互不干扰。并可以和V.35光纤MODEM成对使用。

## 1.2产品特点

- 独有的双排指示灯（上排指示本端，下排指示远端告警）；

- 基于自主产权的集成电路,软件含量大；

- 真正实现任意抽取时隙，组成N×64K（N＝1--32）通道；

- 提供3种环回功能，即本端(ANA)、向远端环回(DIG)、命令对端环回(REM) ；

- 有伪随机码测试功能，为设备的安装调试带来很大便利 ；

- 当本端设置成主时钟状态时即可对远端设备（主时钟状态）实现远程速率调节；

- FE1光纤modem可以和V.35光纤modem成对使用，节省一个G.703/V35协议转换器；

- 网管接口采用SNMP或RS485，可以通过(IP城域网)以太网监控所有本端和远端设备。

## 1.3工作条件

整机工作环境温度范围宽，能在恶劣环境下正常、稳定地工作。

电    压：	 AC 220V，DC–48V，DC +24V（可选）

功    耗：  ≤5W

工作温度：	 -10°C~50°C

贮存温度：	 -40°C~+70°C

相对湿度：   5%~95 %

无腐蚀性和溶剂性气体，无扬尘，无强磁场干扰。

## 1.4电源

设备采用模块电源，允许电压拨动范围宽，抗干扰能力强，隔离好，工作稳定。

□ 电源 -48V型：输入电压范围 -36V～-72V

□ 电源 +24V型：输入电压范围 +18V～+36V

□ 电源 -24V型：输入电压范围 -18V～-36V

□ 电源 220V型：输入电压范围 市电180V～260V

## 1.5功耗

整机功耗 ( 5W

## 1.6设备参数指标

- E1接口

速   率： 2.048Mbit/s±50ppm

码   型： HDB3码

阻   抗： 75Ω（非平衡）、120Ω（平衡）

非平衡式配同轴接口适配器，可适配75-2同轴电缆；

平衡式配平衡接口适配器，可连接双绞线。

接口特性： 满足G.703标准

连 接 器： BNC（75Ω）、RJ45（120Ω）

抖动特性： 满足G.742和G.823标准

时钟方式：同步于输入FE1信号

- 光纤接口

波    长：单模1310nm/1550nm；

多模850nm/1310nm （可选，定货时应提出要求）

光纤芯数： 收发双芯/收发单芯（可选，定货时应提出要求）

发送功率：-9dBm/-5dBm

传输长度：单模0~120公里；

多模0~2公里（可选，定货时应提出要求）

接收灵敏度：优于-36dBm(误码率<10-11)

光路编码：加扰NRZ码

连 接 器：SC/FC（可选，定货时应提出要求）

## 1.7 外形尺寸

台式设备：212（宽）× 138（深）× 30（高）mm

## 1.8包装

包装盒内的设备及配件清单如下：

E1光纤MODEM													1 	台

BNC头	（选配）						 						2 	个

AC220V  电源线（AC220伏电压时）               	1	根

# 第二章 功能及设置

## 2.1前面板分布

图1  FE1光纤猫台式前面板示意图

### 2.1.1指示灯

设备前面板共有两排共14个,每排7个指示灯。第一排为LOCAL, 对应的指示灯指示本地设备工作状态；第二排为REMOTE, 对应的指示灯远端设备工作状态。

| 名称 | 颜色 | 状态 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1LOS | 红色 | 亮 | E1线路断码告警 |
|  |  | 灭 | E1线路连接正常 |
| E1LOF | 红色 | 亮 | E1线路帧失步告警信号 |
|  |  | 灭 | E1线路处于非成帧时信号正常 |
| OLOS | 红色 | 亮 | 光路信号丢失 |
|  |  | 灭 | 光路信号正常 |
| OLOF | 红色 | 亮 | 表示光路帧失步告警信号 |
|  |  | 灭 | FE1处于非成帧或成帧时光线路信号正常 |
| TEST | 黄色 | 亮 | 设备处于测试状态(ANA,DIG,REM,PATT有任一接下时) |
|  |  | 灭 | 设备处于正常工作状态 |
| PTOK | 绿色 | 亮 | PATT按钮按下时,伪随机码检测正常 |
|  |  | 灭 | PATT按钮按下时,伪随机码检测不通 |
|  |  | 闪烁 | PATT按钮按下时,伪随机码检测有误码 |
| PWR | 绿色 | 亮 | 电源已接上 |
|  |  | 灭 | 电源没有接上 |

!!!当所有指示灯都一闪一灭时为严重警告：

为设置错误,有下面的几种原因：

1:测试按钮打成死环；

2:两端设备的速率都跟随对端设置；

3:速率设为本端设置,但两端速率设成不一致。

### 2.1.2 按钮开关

前面板上有四个测试用按钮，从左到右分别为ANA、DIG、REM、PATT。

- ANA：光口的本地自环，用于检测本端设备及连接线是否正常。

图6 :ANA测试按钮示意图

- DIG：E1口本地自环回，用于检测对端设备及光纤线路。

图7 :DIG测试按钮示意图

- REM：命令远端E1自环回,此命令只有在E1设成非2048K时有效，在V35设成2048K时状态此命令无效。

图8 :REM测试按钮示意图

- PATT： 伪随机码检测，产生伪随机序列码输到E1输入口，并检测E1的输出信号是否符合该序列标准符合则PTOK灯亮，否则该灯灭。

图9 :PATT测试按钮示意图

环路一开通时可以检测本端设备工作是否正常；环路一关闭，环路二开通时可以检测光纤传输线路和两端设备是否正常。

注意：

(1)按下前面板上任何一个开关,都会中断正常数据通信业务，转入测试模式。

(2)进行PATT模式测试时，必须保证线路形成一环路，否则发出的伪随机序列码无法返回。

## 2.2后面板分布

图2  FE1光纤猫台式后面板示意图

### 2.2.1光纤接口（FRIBER）

后面板有光纤出口，

在卡片的前面板上有一对光纤接口：FC/SC（可选） ：

TX为光信号输出口            RX为光信号输入口

### 2.2.2 FE1插座

RX： 75Ω不平衡FE1输入

TX： 75Ω不平衡FE1输出

120Ω：120Ω平衡FE1输入与输出

管脚定义如下：

### 2.2.3 时隙设置

设备后面板上有8位拔码开关，1-5位用于设置FE1时隙：

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 开通时隙数 | FE1口速率（Kbit/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1 | 64 |
| ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 2 | 128 |
| OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 3 | 192 |
| ON | ON | OFF | OFF | OFF | 4 | 256 |
| OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 5 | 320 |
| ON | OFF | ON | OFF | OFF | 6 | 384 |
| OFF | ON | ON | OFF | OFF | 7 | 448 |
| ON | ON | ON | OFF | OFF | 8 | 512 |
| OFF | OFF | OFF | ON | OFF | 9 | 576 |
| ON | OFF | OFF | ON | OFF | 10 | 640 |
| OFF | ON | OFF | ON | OFF | 11 | 704 |
| ON | ON | OFF | ON | OFF | 12 | 768 |
| OFF | OFF | ON | ON | OFF | 13 | 832 |
| ON | OFF | ON | ON | OFF | 14 | 896 |
| OFF | ON | ON | ON | OFF | 15 | 960 |
| ON | ON | ON | ON | OFF | 16 | 1024 |
| OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 17 | 1088 |
| ON | OFF | OFF | OFF | ON | 18 | 1152 |
| OFF | ON | OFF | OFF | ON | 19 | 1216 |
| ON | ON | OFF | OFF | ON | 20 | 1280 |
| OFF | OFF | ON | OFF | ON | 21 | 1344 |
| ON | OFF | ON | OFF | ON | 22 | 1408 |
| OFF | ON | ON | OFF | ON | 23 | 1472 |
| ON | ON | ON | OFF | ON | 24 | 1536 |
| OFF | OFF | OFF | ON | ON | 25 | 1600 |
| ON | OFF | OFF | ON | ON | 26 | 1664 |
| OFF | ON | OFF | ON | ON | 27 | 1728 |
| ON | ON | OFF | ON | ON | 28 | 1792 |
| OFF | OFF | ON | ON | ON | 29 | 1856 |
| ON | OFF | ON | ON | ON | 30 | 1920 |
| OFF | ON | ON | ON | ON | 31 | 1984 |
| ON | ON | ON | ON | ON | 32 | 2048(FE1不成帧) |

当开通8个时隙时，FE1接口时隙占用如下:

6-8位拨码为备用。

# 第三章 包装与安装

## 3.1包装方式

FE1光猫为专用纸箱包装，内有防震泡沫塑料保护，每个包装箱内一台。

## 3.2安装所需工具、仪器

□十字螺丝刀

□ 万用表

□ 电烙铁

□ 光功率计

□ 光衰耗器

□ 传输测试仪表（误码仪）

注：加下划线的仪器为可选。

## 3.3安装

### 3.3.1开包装

A. 注意事项

开箱时请注意包装箱方向，保证正面朝上，以免丢失附件。

B. 附件

单台FE1光猫所用附件见随机装箱单，请注意查验。如有异常情况请马上与本公司或当地办事处联系。

### 3.3.2 电源

该设备支持AC220V/ DC-48V/ DC+24V三种电源，

如用户使用DC-48V/ DC+24V电源时，光MODEM内部DC-48V/ DC+24V电源电路有极性自动检测电路，所以DC-48V/ DC+24V电源极性没有正反之分，两个接头可以任意安装。

### 3.3.3光接口

安装时先拧下接口上的塑料保护帽，然后按接口下标注“TX”和“RX”连接相应的光纤，输入输出光纤不能接反，否则光端机无法正常工作。

光纤接头应保持清洁，否则回引入衰耗，影响光端机传输距离。如果传输光纤接头有污物，可用干净的棉花蘸无水乙醇擦拭。

### 3.3.4安装

①开箱，根据装箱清单清点箱内设备及配件的型号、数量是否正确并检查所有物品是否完好，如有异常情况请马上与本公司或当地办事处联系。

②检查FE1 Fiber Modem的电源配置，如果是直流输入请注意电压值及正负极。然后按要求输入电源，并打开电源开关（请在本说明书要求的工作条件下使用本设备）。

③使用前，请先做以下测试：

a. 检查前面板上所有开关是否置于OFF，此时PWR、FE1LOS、OLOS、OLOF灯亮外，其余灯都应灭。

b. 如果该FE1 Fiber Modem工作于成帧状态， 则FE1LOF同时亮。

c. 打下PATT键，TEST灯亮，但PTOK灯不亮，再打下ANA键，PTOK灯亮，同时OLOS、OLOF灭。

d. 松开ANA键，打下REM键或请对端将DIG键打下，PTOK亮。

④如果设备指示灯如前所述正常工作,则松开前面板上所有开 关，关闭电源，按要求设置好时隙开关、阻抗 ，插上FE1输入输出线和光纤跳线，打开电源，设备进入正常工作状态。

注意：

如果设备指示灯如前所述正常工作，则把前面板上所有按扭置于OFF，关闭电源，按要求设置好、FE1口速率、时钟，插上FE1线。打开电源，设备正常工作。

如果设备不能如前所述正常工作，请参看：故障诊断及排除，如仍不能排除故障，请及时与本公司联系。

# 第四章 典型组网方案

2种最典型的应用：

# 第五章 故障诊断及排除

该设备正常工作时，PWR灯应该亮，其余灯都应该灭。

| 序号 | 故障现象 | 原 因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OLOS灯亮 | 设备光头RX端光信号丢失 | 检查RX端光信号、光纤连接头是否脏、光纤是否断纤、对端设备是否断电.用光纤跳线在光纤的输入与输出口环回，如果该灯灭，则说明本端设备工作正常，请检查对端设备及光纤线路。 |
| 2 | OLOS灯不亮，但OLOF亮 | 光信号帧不同步 | 光纤连接头是否脏，检查输入光信号是否超过本设备的接收灵敏度。并确定输入的光信号是否来自正确的信号源（重点检查光配线架上接法是否正确）。 |
| 3 | FE1LOS灯亮 | 没有收到FE1信号 | 用FE1自环线在FE1的输入与输出口环回如果该灯灭,则重点检查输入FE1线,请注意同轴线的正确做法应该是:芯与芯通,皮与皮通,芯与皮不通。 |
| 4 | FE1LOS不亮，但FE1SYL灯亮 | FE1帧失步 | 这种故障基本上于以下三种原因 第一：FE1输入线的芯通皮不通， 或芯与皮交叉或120Ω平衡状态时只通了一根线。 第二：对端的设备工作在不成帧状态。 第三：FE1通道有问题，这点可以通过PATT与REM组合检查。 |
| 5 | 所有的灯都正常，但数据不通 | 光纤传输通道可能有问题 | 打下PATT和REM接钮(或通知对端将数据本端环回)，如果PTOK灯不亮，则表示光纤传输通道有问题。 |
| 6 | 如果将PATT键打下，PTOK灯不亮，同时再将ANA键打下，PTOK灯亮，则可以认为这台FE1 Fiber Modem已正常。 |
| 7 | 如果将PATT键打下，PTOK灯不亮，同时再打下REM键 或将对端的设备的DIG键打下，PTOK灯亮，则可以认为这两台设备及光纤通信线路已正常。 |