FMO-V35  光纤MODEM

User’s Reference Manual

用户手册

版本号： 	2.7

修订日期：	2008-3-4

致用户：

感谢阁下使用本公司产品。请在使用本产品前，仔细阅读用户手册，并妥善保管，以备参考使用。

警告

1、请勿让本产品淋雨或受潮，以免造成性能下降或损坏。

2、安装本产品前请核对型号，并按用户手册要求安装。

目  录

第一章 产品简介	1

§1.1 功能	1

§1.2 主要特点	1

§1.3 参数及指标	2

§1.4 外形尺寸	2

§1.5 工作条件	3

§1.6包装	3

第二章 安装说明	4

§2.1 前面板分布	4

§2.1.1 指示灯	4

2.2 后面板分布	5

§2.2.1 电源部分	5

§2.2.2光接口	5

§2.2.3 V35数据口	5

§2.2.4 环路测试按钮开关	6

§2.3	设备设置	8

§2.3.1 V35速率设置	8

§2.3.2 时钟设置	9

第三章 安装步骤	11

第四章 故障排除及诊断	12

第五章 典型应用	14

# 第一章 产品简介

## §1.1 功能

V35光纤MODEM的作用就是将一个N*64K的V.35数据信号直接调制到单模或多模光纤上,用户可选择数据传输速率从64kbps至2,048kbps，普通光纤波长和接头类型。适用于在不同光纤链路上传输带内管理通道，可将传输数据的同一光纤线路用于对本端及远端设备进行监视和控制，且互不干扰。

## §1.2 主要特点

- 基于自主知识产权的集成电路

- 提供多种时钟方式: V.35主时钟,V.35外时钟

- 提供3种环回功能：光路本端自环,V.35自环,令对端V.35自环

- 有伪随机码测试功能，便于线路开通即,可以当一个的2M误码仪来用

- V.35可以支持N*64k速率, 速率从64K-2048K可调

- V.35支持热插拔,支持和DTE或DCE设备互连

- 网管接口采用SNMP

## §1.3 参数及指标

- 光纤接口

波长：单模1310nm/1550nm/多模可选(定货时应提出要求)

光纤芯数:收发双芯,收发单芯可选(定货时应提出要求)

发送功率：大于-9dBm

传输长度:0-50公里/120公里可选(定货时应提出要求)

接收灵敏度：优于-36dBm(误码率<10-11)

光路编码：加扰NRZ码

连接器：SC/FC(定货时应提出要求)

- V.35接口
速 率：      		   n×64Kbps  
接口特性： 		     满足V.35标准
连 接 器： 		     DB25孔座
连接方式： 		     DCE

时钟方式：         光路恢复时钟、内时钟,V.35外时钟

## §1.4 外形尺寸

台式设备: 212（宽）×138（深）×30（高）mm

## §1.5 工作条件

电压：			AC180V ~ 260V；DC –48V；DC +24V

功耗：			≤5W

工作温度：		0°C~50°C

贮存温度：		-40°C~+70°C

相对湿度：		95 %

无腐蚀性和溶剂性气体，无扬尘，无强磁场干扰。

## §1.6包装

包装盒内的设备及配件清单如下：

V35光纤MODEM											1	台

DB25-M34头转换器(直连头或交叉线)				   1 	个

AC220V-5V电源											1 	只

用户手册													1	本

# 第二章 安装说明

## §2.1 前面板分布

图2.  前面板图

### §2.1.1 指示灯

设备前面板共有7个指示灯

对应的指示灯指示本地设备工作状态,

从左到右面分别为

| 名称 | 颜色 | 状态 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| TXD | 黄色 | 闪烁 | 闪烁表示V35数据口有数据输出，闪烁的速度越快，表示V35口的速率越高。 |
| RXD | 黄色 | 亮烁 | 闪烁表示V35数据口有数据输入，闪烁的速度越快，表示V35口的速率越高。 |
| LOS | 红色 | 亮 | 光路信号丢失 |
|  |  | 灭 | 光路信号正常 |
| LOF | 红色 | 亮 | 表示光路帧失步告警信号 |
|  |  | 灭 | 光路处于2048K速率或非2048K时光线路信号正常 |
| TEST | 黄色 | 亮 | 设备处于测试状态(ANA,DIG,REM,PATT有任一接下时) |
|  |  | 灭 | 设备处于正常工作状态 |
| PTOK | 绿色 | 亮 | PATT按钮按下时,伪随机码检测正常 |
|  |  | 灭 | PATT按钮按下时,伪随机码检测不通 |
|  |  | 闪烁 | PATT按钮按下时,伪随机码检测有误码 |
| PWR | 绿色 | 亮 | 电源已接上 |
|  |  | 灭 | 电源没有接上 |
|  | 橙色 | 亮 | 设备由Console或网管控制，面板设备无效 |

## 2.2 后面板分布

图3.   设备后面板图

### §2.2.1 电源部分

- AC220V电源插座(交流机型)：输入交流AC220V电源。

- DC-48V直流插座/ DC+24V直流插座(直流机型)：接口转换器内部有电源极性自动检测电路，所以DC-48V/DC+24V电源极性没有正反之分，-48V/+24V和GND两个接头可以任意安装

### §2.2.2光接口

后面板有光纤出口，FC或SC头

TX为光信号输出口            RX为光信号输入口

### §2.2.3 V35数据口

后面板上的DB25孔式插座用作V35数据口，管脚具体定义见下表：

| DB25管脚编号 | 管脚名称 | 对应的34针标准插座管脚编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保护地 | A |
| 7 | 信号地 | B |
| 2 | 发数据A | P |
| 14 | 发数据B | S |
| 3 | 收数据A | R |
| 16 | 收数据B | T |
| 4 | 请求发送 | C |
| 5 | 清零发送 | D |
| 6 | DCE准备好 | E |
| 20 | DTE准备好 | H |
| 8 | 数据载波检测到 | F |
| 24 | 发送时钟A(来自DTE) | U |
| 11 | 发送时钟B(来自DTE) | W |
| 15 | 发送时钟A(来自DCE) | Y |
| 12 | 发送时钟B(来自DCE) | AA |
| 17 | 接收时钟A(来自DCE) | V |
| 9 | 接收时钟B(来自DCE) | X |

本产品出厂时,随机配件中有一个可将DB25M转换成DB34F直通线（头）,可与DTE设备(如路由器)直接相连,当设备需要与DCE设备(如一些DDN V.35口)相连时,可通过交叉线尾接, 请在订货时向我公司说明。

### §2.2.4 环路测试按钮开关

后面板上有四个按钮开关，从左到右分别为：

- ANA：光口的本地自环，用于检测本端设备及连接线是否正常

图6 :ANA测试按钮示意图

- DIG：V.35口本地自环回，用于检测对端设备及光纤线路

图7 :DIG测试按钮示意图

- REM：命令远端V.35自环回,此命令只有在V.35设成非2048K时有效，在V35设成2048K时状态此命令无效。

图8 :REM测试按钮示意图

- PATT： 伪随机码检测：产生伪随机序列码输到V.35输入口，并检测V.35的输出信号是否符合该序列标准。符合则PTOK灯亮，否则该灯灭

环路一开通时可以检测本端设备工作是否正常，环路一关闭，环路二开通时可以检测光纤传输线路和两端设备是否正常

注意：

(1)按下前面板上任何一个开关,都会中断正常数据通信业务，转入测试模式。

(2)进行PATT模式测试时，必须保证线路形成一环路，否则发出的伪随机序列码无法返回。

## §2.3	设备设置

设备背板上有8位拔码开关

用于时钟设置和V.35速率设置

### §2.3.1 V35速率设置

设备背板上有8位拔码开关,用于设置V.35和V.24速率

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | V.35口速率 （Kbit/s） | V.24口速率 （Kbit/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 64 | 64 |
| ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 128 | 128 |
| OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 192 | 192 |
| ON | ON | OFF | OFF | OFF | 256 | 256 |
| OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 320 | 320 |
| ON | OFF | ON | OFF | OFF | 384 | 384 |
| OFF | ON | ON | OFF | OFF | 448 | 448 |
| ON | ON | ON | OFF | OFF | 512 | 512 |
| OFF | OFF | OFF | ON | OFF | 576 | 576 |
| ON | OFF | OFF | ON | OFF | 640 | 640 |
| OFF | ON | OFF | ON | OFF | 704 | 704 |
| ON | ON | OFF | ON | OFF | 768 | 768 |
| OFF | OFF | ON | ON | OFF | 832 | 832 |
| ON | OFF | ON | ON | OFF | 896 | 896 |
| OFF | ON | ON | ON | OFF | 960 | 960 |
| ON | ON | ON | ON | OFF | 1024 | 1024 |
| OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 1088 | 1088 |
| ON | OFF | OFF | OFF | ON | 1152 | 1152 |
| OFF | ON | OFF | OFF | ON | 1216 | 1216 |
| ON | ON | OFF | OFF | ON | 1280 | 1280 |
| OFF | OFF | ON | OFF | ON | 1344 | 1344 |
| ON | OFF | ON | OFF | ON | 1408 | 1408 |
| OFF | ON | ON | OFF | ON | 1472 | 1472 |
| ON | ON | ON | OFF | ON | 1536 | 1536 |
| OFF | OFF | OFF | ON | ON | 1600 | 1600 |
| ON | OFF | OFF | ON | ON | 1664 | 1664 |
| OFF | ON | OFF | ON | ON | 1728 | 1728 |
| ON | ON | OFF | ON | ON | 1792 | 1792 |
| OFF | OFF | ON | ON | ON | 1856 | 1856 |
| ON | OFF | ON | ON | ON | 1920 | 1920 |
| OFF | ON | ON | ON | ON | 1984 | 1984 |
| ON | ON | ON | ON | ON | 2048 | 2048 |

### §2.3.2 时钟设置

设备前面板有8位DIP拔码开关，第7-8位为时钟开关：

| 时钟方式 | DIP 7 | DIP 8 | 模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 和路由等DTE设备相连时 | 光路主时钟，V.35内时钟 | OFF | OFF | 1 |
|  | 光路线路时钟，V.35内时钟 | ON | ON | 2 |
| 和DDN,ATM等DCE设备相连时 | 光路外时钟，V.35外时钟 | ON | OFF | 3 |
|  | 光路线路时钟，V.35外时钟 | OFF | ON | 4 |
| 常用时钟方式 | 1、和路由(或其它DTE设备)相连，成对使用时，局端为模式1，用户端为模式2 |
|  | 2、一端与DDN(或其它DCE设备)相连，另外一端和路由(或其它DTE设备)相连，DDN端为模式3（尾接方式），路由端为模式2 |
|  | 注意：当转换器和DCE设备（DDN或ATM交换）相连时，V.35口应用交叉线，请在订货时向我公司说明 |

注意：

- 内时钟，此时设备的启用内部晶振所产生的时钟

- 外时钟，此时设备从V.35数据口获取时钟，这种时钟方式,常用于与DCE设备对接时，即所谓的尾接方式

- 线路时钟，此时设备的工作时钟从收光信号中提取.

# 第三章 安装步骤

- 开箱，根据装箱清单清点箱内设备及配件的型号、数量是否正确并检查所有物品是否完好，如有不符请及时与本公司或当地代理商联系。

- 检查电源配置，如果是直流输入请注意电压值然后按要求输入电源。

- 使用前，请先做以下测试：

  - 检查后面板上所有环路测试按钮开关是否松开，此时PWR灯与LOS 灯亮外，其余灯都应灭。

  - 如果该设备工作于成帧状态，则LOS 应与LOF同时亮。

  - 按下PATT 按钮，TEST 灯亮，但PTOK 灯不亮，再按下ANA按钮，PTOK 灯亮，同时LOS 灭。

  - 如果是双端使用的方案，在按下PATT按钮的基础上，可以松开ANA按钮，请远端将DIG按钮或者REM按下，PTOK亮。

- 如果设备指示灯如前所述正常工作，则松开后面板上所有开关，关闭电源，按要求设置好时隙开关和时钟，插上光纤输入输出线，打开电源，设备进入正常工作状态。

- 如果设备不能如前所述正常工作，请参考第四章：故障诊断及排除，如仍不能排除故障，请及时与本公司或当地代理商联系

# 第四章 故障排除及诊断

正常工作时,LINK，PWR亮,DATA灯亮,其余灯都应该灭

| 序号 | 故障现象 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PWR灯不亮 | 检查电源接入是否正常 |
| 2 | LOS灯亮 | 设备光头RX端光信号丢失 检查RX端光信号、光纤连接头是否脏、光纤是否断纤、对端设备是否断电.用光纤跳线在光纤的输入与输出口环回，如果该灯灭，则说明本端设备工作正常，请检查对端设备及光纤线路 |
| 3 | LOS不亮，但LOF灯亮 | 光纤连接头是否脏，检查输入光信号是否超过本设备的接收灵敏度。并确定输入的光信号是否来自正确的信号源（重点检查光配线架上接法是否正确）。 |
| 4 | TXD灯闪亮，但RXD灯不亮 | 按下ANA开关，如果TXD与RXD都闪亮，则问题出在对端，按下DIG开关将信号环回至远端，来配合对端检查。 |
| 5 | 数据能通但有丢包 | 设备时钟是否有问题，确定线路中是否所有的设备都设置从时钟，如果是，应将其中一台设置成主时钟，或者设成两个主时钟 |
| 备注：如何检查设备是否正常？ (1) 如果先将一台设备按下ANA键，再把PATT键按下，PTOK灯亮，如果把ANA键释放，PTOK灯不亮，则可以认为这台设备是正常的。 (2) 如果将一台设备的PATT键打下，PTOK灯不亮，将对端设备的DIG键打下，PTOK灯亮，则可以认为这两台设备及光纤通信线路已正常 注意： 1、 当测试TEST灯亮时（说明有按钮为ON 有可能中断正常数据通信业务） 2、 伪随机序列（PATT）模式测试时，必须保证线路形成环路，否则发出的伪随机序列码无法返回 |

# 第五章 典型应用