4E1+4ETH光端机

User’s Reference Manual

用户手册

版本号： 3.2

修订日期：2008-1-28

致用户：

感谢阁下使用本公司产品。请在使用本产品前，仔细阅读用户手册，并妥善保管，以备参考使用。

警告

1、请勿让本产品淋雨或受潮，以免造成性能下降或损坏。

2、安装本产品前请核对型号，并按用户手册要求安装。

目   录

第一章 产品简介	1

1.1 概述	1

1.2 主要特点	1

1.3 技术指标	2

1.3.1 环境要求	2

1.3.2 电源	2

1.3.3 功耗	3

1.3.4 参数	3

1.4外型尺寸	4

第二章 功能说明	5

2.1 前面板说明	5

2.1.1 RS232/Console接口	5

2.1.2 指示灯	6

2.1.3 前面板按钮设置	7

2.1.4 环回测试设置	8

2.1.5 VLAN设置	8

2.1.6 以太网带宽设置	9

2.1.7 公务电话（简易型无此功能）	9

2.2 设备后面板说明	10

2.2.1 E1接口	10

2.2.2 光接口	10

2.2.3 以太网	11

2.2.4 电源	12

第三章 设备Console操作	13

3.1超级终端(或其它串口软件)设置	13

3.2控制命令	13

3.2.1 查询当前设置	14

3.2.2 设置本远端带宽	15

3.3.3 设置本远端VLAN	16

3.3.4 以太网口属性设置	17

3.3.5 以太网包长设置	17

3.3.6 取消网管设置	18

3.3.7 查询远端设备状态	18

3.3.8 查询当前设备告警信息	19

3.3.9 E1告警信息设置	19

3.3.10 中英文切换	20

第四章 安装	21

# 第一章 产品简介

## 1.1 概述

HS-OPT101E 4E1+4*100M光端机，是在超大规模集成电路的基础上开发的点对点光传输设备，它以简洁的单板形式实现了最多4条E1电路、4路以太网数据通道(最大光纤通道以太网带宽为100M线速)和一路RS232数据通道的混合复用及光传输，其中以太网带宽可以以32K为基数进行设置。可以选配一路公务电话，告警监控功能完善，集成度高，功耗低，性能稳定，使用方便。其中备份光纤接口、以太网接口与公务电话功能是选配功能。

## 1.2 主要特点

- 可提供最多4路E1的透明传输，同时提供4路100M以太网通道（最大光纤通道以太网带宽为100M线速），通道带宽可以以32K为基数使用超级终端进行设置。

- 可选1+1双光口备份功能，光线路速率为150Mbps，传输距离可达25km 、40 km、60 km、80 km、120 km。

- E1接口码型为HDB3码，E1抖动容限、转移特性、输出抖动完全符合ITU-T G.703、G.823和G.742建议。

- 提供四个以太网接口，支持自协商方式，可工作于全双工/半双工，10M/100M等方式。

- 以太网口可进行VLAN划分，共有四种划分模式供用户选择。

- 4个以太网用户接口及光纤通道以太网带宽均可独立设置。

- 具有完备的告警功能，并可监控对端设备的实时状态。

- 支持E1支路远端环回功能，便于设备检测和管理。

- 公务电话使用普通的电话机。

- 作为远端设备，可与型设备结合组成星状网。

- 整机为单板设计，标准的1U机箱。

- AC220V交流电源或DC-48V直流电源供电方式可选。

## 1.3 技术指标

### 1.3.1 环境要求

整机工作环境温度范围宽，能在恶劣环境下正常、稳定地工作。

- 工作温度：	0(C(50(C

- 相对湿度：	(95% (无凝结)

### 1.3.2 电源

设备采用模块电源，允许电压波动范围宽，抗干扰能力强，隔离好，工作稳定。

- 电源AC220V机型(标准型)：输入电压范围AC 180V～260V

- 电源DC-48V机型：输入电压范围-36V～-72V

### 1.3.3 功耗

整机功耗 (5W

### 1.3.4 参数

- E1电接口

标   准： 四路E1接口均符合G.703建议

速   率： 2048Kb/s±50ppm

码   型： HDB3

阻   抗： 非平衡式 75(，非平衡式配同轴接口适配器，可适配75-2同轴电缆

抖动特性：满足G.742、G.823建议

输入口允许衰减：0~6dBm

- 以太网接口

速    率：    10/100M自适应，全/半双工完全自适应

协    议：    支持IEEE 802.3，IEEE 802.1Q(VLAN)

MAC地址表： 可以学习4096个MAC地址

物理接口：    RJ45座

- RS232/Console接口

速    率：     	  异步方式：9600bps

接口特性： 		     满足ITU-T V.24标准

连 接 器： 		     RJ45

- 光纤接口

波    长：   单模1310nm/1550nm；

多模850nm/1310nm(可选，定货时应提出要求)

光纤芯数：   收发双芯，收发单芯 (可选，定货时应提出要求)

发送功率：   -9dBm/-5dBm

传输长度：   0-50公里/120公里(可选，定货时应提出要求)

接收灵敏度： 优于-36dBm（误码率<10-11）

光路编码：   加扰NRZ码

连 接 器：   SC/FC/ST （可选，定货时应提出要求）

## 1.4外型尺寸

标准机箱尺寸：485 mm（L）×140 mm（W）× 44 mm（H）

可以插入标准19英寸机柜中。

# 第二章 功能说明

## 2.1 前面板说明

注：ON代表打开电源，OFF代表关闭电源。

### 2.1.1 RS232/Console接口

设备提供RS232/Console接口，同时提供一路RS232和本设备Console控制口管脚定义。

设备配一个DB9的RS232/Console的适配器,如下图:

DB9 接口可以插入PC串口，一根8芯直通线一端接入设备的RS232/Console口，另一端插入适配器RS232时为RS232数据接入PC，另一端插入适配器Console时为Console数据接入PC。

### 2.1.2 指示灯

光端机具有完备的报警信息，并可以通过面板上的按钮看到远端设备的报警信息，如下：

| 指示灯类型 | 灯的颜色 | 状态 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR | 绿 | 亮 | 光端机电源指示灯。 当正常接通电源，打开电源开关后，此灯亮。 |
| LE | 红 | 亮、闪烁 | 总告警指示灯。 当本端设备有告警指示时，LE指示灯长亮，面板上的告警指示灯指示本端设备告警；按下告警选择开关后，面板上的告警指示灯将显示远端设备告警。 当本端设备没有告警，而远端设备有告警时，LE指示灯闪烁，表示对端设备有告警，按下告警选择开关后，面板上的告警指示灯将显示远端设备告警。 |
| OLOS | 红 | 亮 | 无光检测指示灯。该告警将屏蔽OLOF、IE-3、IE-6告警。 当检测到设备光口光信号丢失时，此灯亮； 当检测到设备光口接收到光后，此灯灭。 按下告警选择开关后，OLOS指示灯可以显示对端OLOS告警。 |
| OLOF | 红 | 亮 | 光线路群路帧失步，告警将屏蔽E3、E6告警。 光信号丢失时，该告警被屏蔽。告警有效时，屏蔽掉误码告警。 按下告警选择开关后，OLOF指示灯可以显示对端OLOF告警。 |
| E3 | 红 | 亮 | 线路误码大于10-3告警，该告警将屏蔽E6告警。 按下告警选择开关后，E3指示灯可以显示对端10-3告警。 |
| IE6 | 红 | 亮 | 线路误码大于10-6告警。 按下告警选择开关后，E6指示灯可以显示对端10-6告警。 |
| LOS4-LOS1 | 红 | 亮 | 8路E1支路消失告警指示。 当E1支路信号丢失时，相应支路的LOS指示灯亮。 按下告警选择开关后，LOS指示灯可以显示对端LOS告警。 |
| LOS8-LOS5 | 红 | 保留，无效 |
| SPD | 绿 | 亮/不亮 | 10/100M工作模式指示灯。 亮为100M，不亮为10M。 |
| FDX | 绿 | 亮/不亮 | 全/半双工工作模式指示灯。 亮为全双工，不亮为半双工。 |
| LNK | 绿 | 亮/闪烁 | 以太网连接和数据指示。连接常亮，有数据接收或发送闪烁。 |

### 2.1.3 前面板按钮设置

前面板设有4个按钮分别为 LRS，MUTE，MASK，PH功能如下：（其中OFF代表按钮没有按下，ON为代表按钮按下）

| 按钮 | OFF | ON |
| --- | --- | --- |
| LRS | LED为本端告警显示 | LED为远端告警显示 |
| MUTE | 声音正常告警 | 告警音屏蔽开关。 当此按钮处于（弹出）状态时，扬声器将对设备的各个告警发出告警音。 当此按钮处于（按下）状态时，各种告警音将被屏蔽，而电话振铃功能正常。 |
| MASK | LED灯正常告警 | 支路消失告警屏蔽开关。 此按钮能屏蔽掉当前未使用的E1支路的消失告警。即屏蔽掉伪告警。如果E1使用有变化，应再按一下MASK开关，那么它会屏蔽掉现在未使用的E1 LOS告警。而正在使用的E1被拔掉后，仍能出现相应的支路告警。 |
| PH | 公务电话不用 | 公务电话使用 |

### 2.1.4 环回测试设置

前面板设有2个拨码开关，其中SW1用于命令远端E1环回测试，其各位设置如下：（其中OFF代表按钮没有按下，ON为代表按钮按下）

| SW1 | OFF | ON |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正常工作 | 远端第一路E1环回 |
| 2 | 正常工作 | 远端第二路E1环回 |
| 3 | 正常工作 | 远端第三路E1环回 |
| 4 | 正常工作 | 远端第四路E1环回 |
| 5-8 | 保留，无效 |

### 2.1.5 VLAN设置

前面板设有2个拨码开关，其中SW2的第一位用于设置VLAN：

OFF：没有进行VLAN划分

ON： 进行VLAN划分，并且划分为模式1(4个口都划分成独立的VLAN，其它模式只能用网管进行划分，可见网管说明)

### 2.1.6 以太网带宽设置

前面板设有2个拨码开关，其中SW2的第2位到第8位用于设置光纤通道以太网带宽，具体设置如下：

（其中’1’代表按钮没有按下，’0’为代表按钮按下）

| 十进制 | DIP 2 | DIP 3 | DIP 4 | DIP 5 | DIP 6 | DIP 7 | DIP 8 | 光纤通道以太网带宽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100M |
| 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99M |
| … |  |  |  |  |  |  |  | … |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2M |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1M |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 关闭 |

说明：拨码开关控制时，只控制光纤通道以太网带宽，用户接口以太网带宽都是100M，要想设置各用户接口带宽，可见网管说明。

### 2.1.7 公务电话（简易型无此功能）

- 设备公务电话，不占用E1 2M通道传输；

- 当按下本端面板上PUSH按钮时，对端设备鸣叫，对端设备也按下PUSH按钮时，鸣叫停止，插上电话话筒，双方可以通话；

- 本端按PH按钮后对端振铃，本端有回铃音；

- 一方弹出PH按钮后，对方有忙音；

- 对端弹出PH按钮后，本端在1分钟内未挂机，有催挂音。

公务电话工作原理示意图：

## 2.2 设备后面板说明

### 2.2.1 E1接口

设备后面板有4个E1接口，外型BNC插座。上下两排，每排4个BNC。其中：

IN：E1信号输入端；

OUT：E1信号输出端。

### 2.2.2 光接口

TX：激光器光信号发送端

RX：激光器光信号接收端

### 2.2.3 以太网

设备可以提供四路以太网接口，外型RJ45座，其中：

- LINK:各路以太网LINK指示灯

- SPD:各路以太网10/100M指示灯

以太网，10/100M，全/半双工完全自适应，支持VLAN划分功能，各接口线速带宽可以在0M到100M之间，以32K为基数进行设置（具体设置见设备Console操作），此以太网接口可自动不间断地学习与其相连的局域网上的MAC地址，并将目的地址作为另一局域网的帧转发。对TCP/IP协议透明，为网络中不同接口设备之间的通信提供安全、无缝的连接，广泛应用于广域网和局域网之间的联网、监控等场合。

以太网工作原理示意图：

交叉、直连线方式的以太网线连接方法示意图（RJ45接口）

### 2.2.4 电源

电源供电可选220VAC，-48VDC等。

- 220V电源插座：接入220VAC电源线；

- -48V电源接线座：连接-48V电源接线，由于电源模块内部有极性检测电路，无需区分正负极。

# 第三章 设备Console操作

## 3.1超级终端(或其它串口软件)设置

超级终端的设置如下，9600　8　N　1　无流控

## 3.2控制命令

设备上电时显示：

11-15-2005 -- 光端机设置软件系统 V1.0 -- 设备由拨码开关设置！ VLAN设置如下: 没有进行VLAN设置！ 以太网口带宽设置如下: UPLINK0:100M 设备以太网支持包长为1536！ PORT1:auto negotiation PORT2:auto negotiation PORT3:auto negotiation PORT4:auto negotiation ***************************帮助菜单******************************** ***1.查询当前设置信息，请输入'1' *** ***2.设置本端或远端带宽，请输入'2' *** ***3.进行本端或远端VLAN设置，请输入'3' *** ***4.进行以太网各端口10/100M设置，请输入'4' *** ***5.更改以太网支持包长，1536与1916，请输入'5' *** ***6.取消网管设置，请输入'6' *** ***7.查询远端设置信息，请输入'7' *** ***8.查询告警信息！请输入'8' *** ***9.屏蔽和开启E1告警信息，请输入'9' *** ***A.中英文切换，请输入'A' *** ******************************************************************* />:

在此菜单中你可以输入1查询本端设备处于何种控制方式、VLAN设置及带宽设置等信息；输入4可取消本端网管控制，回到拨码控制状态(注意：无法取消远端网管设置)；输入5查询远端设备处于何种控制方式、VLAN设置及带宽设置等信息。其它具体可见菜单中的帮助信息。（说明：1、UPLINK0为光纤通道以太网带宽；2、当处于网管控制状态时，按下SW2的所有位，再重新上电，则设备回到拨码控制状态。）

### 3.2.1 查询当前设置

输入1，设备显示当前设置信息，并自动退回到帮助主菜单，如下图:

设备由拨码开关设置！ VLAN设置如下: 没有进行VLAN设置！ 以太网口带宽设置如下: UPLINK0:100M 设备以太网支持包长为1536！ PORT1:auto negotiation PORT2:auto negotiation PORT3:auto negotiation PORT4:auto negotiation ***************************帮助菜单********************************** ***1.查询当前设置信息，请输入'1' *** ***2.设置本端或远端带宽，请输入'2' *** ***3.进行本端或远端VLAN设置，请输入'3' *** ***4.进行以太网各端口10/100M设置，请输入'4' *** ***5.更改以太网支持包长，1536与1916，请输入'5' *** ***6.取消网管设置，请输入'6' *** ***7.查询远端设置信息，请输入'7' *** ***8.查询告警信息！请输入'8' *** ***9.屏蔽和开启E1告警信息，请输入'9' *** ***A.中英文切换，请输入'A' *** ********************************************************************* />:

### 3.2.2 设置本远端带宽

输入2，对本端或远端设备的各个端口带宽进行设置，如下表：

***************************带宽设置********************************** ***本端带宽设置指令为: setl m xyz ab (m:端口号，xyz,ab:带宽值 *** ***远端带宽设置指令为: setr m xyz ab (m:端口号，xyz,ab:带宽值 *** ***计算方式：带宽=(x*100+y*10+z)M+32*(a*10+b)K (m<5,xyz<100,ab<32) *** ***注意:(1)设置上游带宽时，端口号m为0;(2)单太网口设备,只设上游带宽 *** ***1.返回主菜单，请输入'1' *** ********************************************************************* />:

上表中，x,y,z分别表示一个3位数的百位、十位和个位；a,b分别表示一个2位数的十位和个位；m表示端口号，m=0表示上游光口带宽，m=1-4表示上游1-4以太口带宽。

如果需要把第一路以太网口带宽设置为80M20K，则命令为：setl 1 080 20.

说明：光口带宽要大于各以太口带宽之和。

### 3.3.3 设置本远端VLAN

在主帮助菜单下，输入3，进入本远端VLAN设置菜单，如下表：

*************************VLAN划分帮助菜单************************* ***本端VLAN设置指令为: setl x y *** ***远端VLAN设置指令为: setr x y *** ***说明: x:vlan使能(1:使能,0:取消vlan设置) y:vlan模式序号(0<y<5)* ***各种模式说明如下： *** *** Mode1(VLAN1:Port1;VLAN2:Port2;VLAN3:Port3;VLAN4:Port4) *** *** Mode2(VLAN1:Port1,Port2;VLAN2:Port3,Port4) *** *** Mode3(VLAN1:Port1,Port2;VLAN2:Port3;VLAN3:Port4) *** *** Mode4(VLAN1:Port1;VLAN2:Port2,Port3,Port4) *** ***1.返回主菜单 *** ******************************************************************* />:

上面两个菜单中列出本、远端带宽设置方式及VLAN设置方式，具体见菜单中的信息，指令中区分大小写、格式要完全一致。下边是VLAN划分模式说明：

模式一：各以太网口相互逻辑隔离，设备拥有4路互不干扰的以太链路；

模式二：1、2两路以太合并，3，4两路以太合并，设备拥有2路互不干扰的以太链路;

模式三：1、2两路以太合并，3、4两路以各自隔离，设备拥有3路互不干扰的以太链路；

模式四：第1路以太与其他链路隔离，2、3、4三路以太合并，设备拥有2路互不干扰。

### 3.3.4 以太网口属性设置

主帮助菜单下，输入4，可以对设备网口属性进行设置。

************************10/100M设置帮助菜单************************* ***设置指令为: set x y *** ***说明: x:端口号(0<x<5) y: 0时，为10M、半双工 *** 1时，为自适应 *** ***1.返回主菜单 *** ********************************************************************* />:

### 3.3.5 以太网包长设置

在主帮助菜单下，输入5，对设备以太网包长进行设置。

以太网支持包长由1536改为1916！ ***************************帮助菜单********************************** ***1.查询当前设置信息，请输入'1' *** ***2.设置本端或远端带宽，请输入'2' *** ***3.进行本端或远端VLAN设置，请输入'3' *** ***4.进行以太网各端口10/100M设置，请输入'4' *** ***5.更改以太网支持包长，1536与1916，请输入'5' *** ***6.取消网管设置，请输入'6' *** ***7.查询远端设置信息，请输入'7' *** ***8.查询告警信息！请输入'8' *** ***9.屏蔽和开启E1告警信息，请输入'9' *** ***A.中英文切换，请输入'A' *** ********************************************************************* />:

设备包长设置为1536和1916两种，为统一修改。设置完成后，自动转入主帮助菜单。

### 3.3.6 取消网管设置

输入6，取消网管设置，仅当设备由网管控制时有效。设置完成后，返回主帮助菜单。

### 3.3.7 查询远端设备状态

输入7，可以读取远端设备信息，查询远端设备状态。

设备由拨码开关设置！ VLAN设置如下: 没有进行VLAN设置！ 以太网口带宽设置如下: UPLINK0:100M 设备以太网支持包长为1916！ ***************************帮助菜单********************************** ***1.查询当前设置信息，请输入'1' *** ***2.设置本端或远端带宽，请输入'2' *** ***3.进行本端或远端VLAN设置，请输入'3' *** ***4.进行以太网各端口10/100M设置，请输入'4' *** ***5.更改以太网支持包长，1536与1916，请输入'5' *** ***6.取消网管设置，请输入'6' *** ***7.查询远端设置信息，请输入'7' *** ***8.查询告警信息！请输入'8' *** ***9.屏蔽和开启E1告警信息，请输入'9' *** ***A.中英文切换，请输入'A' *** ********************************************************************* />:

注意：当设备没有连接远端的时候，console显示为默认远端状态。

### 3.3.8 查询当前设备告警信息

输入8，系统显示当前告警信息，如下表：

********************************************************************* *** E1_LOS 1E1 2E1 3E1 4E1 5E1 6E1 7E1 8E1 *** Local YES YES YES YES YES YES YES YES *** Remote --- --- --- --- --- --- --- --- *** ********************************************************************* *** Optic ALM LOS LOF E^3 E^6 *** *** Local YES YES --- --- --- *** *** Remote --- --- --- --- --- *** ********************************************************************* ***************************帮助菜单********************************** ***1.查询当前设置信息，请输入'1' *** ***2.设置本端或远端带宽，请输入'2' *** ***3.进行本端或远端VLAN设置，请输入'3' *** ***4.进行以太网各端口10/100M设置，请输入'4' *** ***5.更改以太网支持包长，1536与1916，请输入'5' *** ***6.取消网管设置，请输入'6' *** ***7.查询远端设置信息，请输入'7' *** ***8.查询告警信息！请输入'8' *** ***9.屏蔽和开启E1告警信息，请输入'9' *** ***A.中英文切换，请输入'A' *** *********************************************************************** />:

如上表所示，系统可以显示本远端的告警信息，YES表示有告警信息，---表示无告警信息或远端不可读。显示完毕后，退回到主帮助菜单。

### 3.3.9 E1告警信息设置

主帮助菜单下，输入9，可以屏蔽或开启E1告警信息。设置成功后自动退回到主帮助菜单。

### 3.3.10 中英文切换

主帮助菜单下，输入A，可以进行中英文切换。

/>:A Success to change ***************************help menu********************************* ***1.Loop up current device information，Please input '1' *** ***2.Config bandwith of local or remote device，Please input '2' *** ***3.Config VLAN of local or remote device，Please input '3' *** ***4.Set Ethernet PHY port status,Please input '4' *** ***5.Change support packet sizes(1916 or 1936 ),Please input '5' *** ***6.Cancel Console Configuration，Please input '6' *** ***7.Look up remote configuration，Please input '7' *** ***8.Look up alarm info! Please input '8' *** ***9.Disenble and enble E1 alarm，Please input '9' *** ***A.Change between Chinese and English!Please input 'A' *** ********************************************************************* />:

# 第四章 安装

1）DC-48V/DC+24V电源安装时可以不区分正负极性，两个接线柱可正接或反接，设备均可正常工作。

正常接法  “FG”极        接大地；

“DC-48V”极   接电源的负极；

“GND”极      接电源的正极。

2）如用户使用AC220V电源，接入220V电源就可以。

3）设备配有和19 标准19英寸机柜的机械连接件，可以将设备拧入标准19英寸机柜中。

4）设备的两个光纤接口可选配为FC或SC连接口，位于下面板。安装时先拧下FC或SC接口上的塑料保护帽，然后按接口下标注的“RX”和“TX”连接相应的光纤，输入输出光纤不能接反，否则光端机无法正常工作。

光端机光纤接口和光纤跳线接头应保持清洁，否则会增大衰耗，影响光端机传输距离。如果传输光纤接头有污物，可用干净的棉花蘸无水乙醇擦拭。

5）设备的2M接口为8路2.048Mb/s的HDB3码，符合ITU-T G.703建议，可直接与交换机及其它设备2M口连接。

注意：

- 本机为精密光电设备，运输和搬运时必须轻放并注意防潮。

- 本机实行免费保修一年。保修期间，凡属质量问题，供方负责维修。保修期后的维修酌情收取成本费。

- 一旦发生故障，请根据告警指示迅速判定原因，并与我公司维护部门联系。