亲爱的用户，感谢您选择本公司的产品和服务。对技术完美性的追求是我们的目标，我们的理念是产品不求多，只求精。

请您在使用本机前详细阅读此说明书，以便方便您安装使用。

注  意：

本手册未经本公司的许可，不得任意复制、拷贝、翻译或以其他形式进行发送。

本手册所提及的商标和名称皆属本公司所有。

未经本公司许可而对产品及本说明书进行修改所造成的产品功能不实现、损伤或对其他产品、人造成的影响，本公司将不负任何责任。

对于以合法渠道取得产品的用户，本公司将提供三个月保换、一年保修的服务，但不包括操作不当，人为原因的故障及伤害。

本手册若有任何内容修改或变更，将不另行通知。

本手册仅提供使用者参考，不提供任何形式的担保。

2004年10月

版本：V3.0

目  录

一、产品概述	3

二、机箱简介	3

1，前面板	3

2，后面板	3

三、适配卡简介	4

1，FE1/10BaseT适配卡	4

2，E1/V.35适配卡	9

3，FE1/10BaseT适配卡	12

四、安装、调试、网管	16

1，准备工作	16

2，接地	16

3，安装、调试	16

4，网管	16

一、产品概述

HS-CON214 14槽E1转换器机架使用的是19英寸标准机箱，高3U，其最大容量为14块适配卡，适配卡的种类可以是E1/V.35、FE1/V.35、FE1/10BaseT、E1光猫、V.35光猫。每块适配卡的指示灯均显示在前面板，接口线连接在背面板。采用单电源板双电源模块热备份供电模式。具备网管功能。

二、机箱简介

1，前面板

注：图中为FE1/10BaseT适配卡

2，后面板说明

1）电源接线柱：

-48V ：-48V交流电源输入，电压范围是-36V至-72V

GND：地

FG  ：接保护地

特别注意-48V电源的正负极性，若接错会烧断电源板上的保险，请更换3A的保险管。

2）AC220V：220V交流电源插座，电压范围是220V(20%。

3）120Ω/10BT：当插E1/V.35、FE1/V.35、E1光猫时，该接口是E1平衡接口；当插FE1/10BaseT转换器时是以太网口。

4）IN：非平衡E1输入。

5）OUT：非平衡E1输出。

6）V.35:  V.35接口，DCE方式

7）RS232：RS232网管接口，形式为DB9。

8）整机功耗：<20W(满配置)。

三、适配卡简介

1， FE1/10BaseT适配卡

1）　技术特性

· 可实现以太网数据在E1线路中透明传输和分时隙传输，带宽范围64Kbps-2048Kbps。

· 具备网络管理功能，可监视设备的工作情况和设置设备的工作状态。

· 具备以太网的自动协商功能，支持全双工/半双工的工作方式

· 同时提供交叉和直通以太网口

· 能传输IEEE 802.1Q规定的超长帧，支持带有VLAN功能的以太网交换机

· 具有本地数据帧过滤功能

· 同时提供非平衡75Ω和平衡120Ω E1接口

· 具备E1电路的检测功能，方便开通。

· E1接口规范

完全符合ITU-T G.703、G.704

HDB3码型，完备的线路告警指示输出

码速率：2048 Kbps±50ppm

75Ω物理接口采用BNC标准同轴连接器，120Ω物理接口采用RJ45连接器

· 以太网接口规范

完全符合IEEE 802.3（2000）标准

速率：10Mbps

接口类型：8脚RJ45插头

2）　拨码开关

Start_TS 开关含义：

Start_TS：1-5表示当本设备工作在分时隙模式(SEL:1=off)下，以太网数据在E1中的开始时隙数，高位在前；Start_TS:6是备用位。在分时隙模式下，以太网数据在E1帧中可以占用1－31时隙，但必须连续占用，如占用1－5时隙，或13－31时隙等。On表示“1”,off表示“0”,如欲从1时隙开始使用，须设置Start_TS＝“00000”，即Start_TS:1-5＝off。如欲从13时隙开始使用，须设置Start_TS＝“01100”，即：

Start_TS:1＝off
Start_TS:2＝on

Start_TS:3＝on

Start_TS:4＝off

Start_TS:5＝off。

BW开关含义：

BW：1-5表示当本设备工作在分时隙模式(SEL:1=off)下，以太网数据在E1中所占用的带宽，用时隙个数表示，高位在前；BW:6是备用位。On表示“1”，off表示“0”，本开关和Start_TS开关配合使用。如欲使用1-5时隙，则设置完Start_TS开关后，再将BW开关设置成“5”，二进制为“00101”，即：

BW:1＝off

BW:2＝off

BW:3＝on

BW:4＝off

BW:5＝on

如欲使用13-31时隙，则设置完Start_TS开关后，再将BW开关设置成“19”，二进制为“10011”，即：

BW:1＝on

BW:2＝off

BW:3＝off

BW:4＝on

BW:5＝on

注意：

(1)成对使用的两端设备的Start_TS和BW开关设置必须相同。

(2)Start_TS和BW开关相加之和必须小于或等于32。

SEL开关含义：

| 位 | 含义 | 缺省值 |
| --- | --- | --- |
| SEL:1 | 表示设备工作在透明模式还是分时隙模式 on－透明模式 off－分时隙模式 | On |
| SEL:2 | 输出E1的定时模式 on－本地定时 off－恢复定时 | On |
| SEL:3 | 以太网口的自动协商控制开关 on－具备自协商能力 off－去除自协商功能 | On |
| SEL:4 | E1环回控制开关 On－环回 Off－正常工作 | Off |
| SEL:5 | E1环回方式选择开关，当SEL:4＝on时表示如下： On＝发送远端环回指令 Off＝发送本地环回指令 当SEL:4＝off时表示如下： On＝运行响应远端环回指令 Off＝禁止响应远端环回指令 注意：本端设备控制远端设备环回必须在分时隙模式下才能实现。 | Off |
| SEL:6 | 线路测试控制开关 On－进行E1线路测试（注意在线路测试之前，必须保证E1处于环回状态），测试结果通过LT1、LT2显示。 Off－正常工作 | Off |

注意：(1)当设备工作在透明模式下(SEL:1=on)，通常可以设置两端设备的时钟模式为：两端都是主时钟，或一主一从。(在特殊情况下，如与之相联的SDH设备采用的是同步映射，则两端设备都应设置成从时钟)

(2)当设备工作在分帧模式下，两端的时钟模式必须是一主一从。

3）　指示灯面板说明

POWER：是电源指示灯，正常工作时灯亮。

LINK：是以太网连接指示灯，灯亮时表示已和其它设备如计算机、交换机处于联接状态。

FDX：以太网全双工、半双工指示灯，灯亮时表示全双工，灭时表示半双工。

RX：以太网接收指示灯，灯亮时表示设备正在接收来自本地计算机或交换机的数据。

TX：以太网发送指示灯，灯亮时表示设备正在向本地计算机或交换机发送数据，该数据来自于E1，表明本设备已和远端设备建立了链接。

LOS：灯亮时表示E1信号丢失。

LOF：灯亮时表示E1帧失步。

AIS：灯亮时表示E1线路有告警指示。

ERR：误码指示灯，灯亮时表示E1线路有误码。

LT1、LT2：线路测试时的状态指示灯，当进行线路测试时（此时SEL:6=on）有效。LT1亮表示测试所发出的伪随机码出现失步，说明线路不通或线路质量极差。LT2亮表示线路有误码。

2，E1/V.35适配卡

- 技术特性

· 实现数据在E1线路中透明传输，带宽2048Kbps。

· 同时提供非平衡75Ω和平衡120Ω E1接口

· 具备E1电路的自环功能，方便检测、开通。

· E1接口规范

完全符合ITU-T G.703

HDB3码型，完备的线路告警指示输出

码速率：2048 Kbps±50ppm

75Ω物理接口采用BNC标准同轴连接器，120Ω物理接口采用RJ45连接器

· V.35接口

接口方式：DCE

接口类型：DB25

速率：2048Kbps

- 拨码开关

SEL开关含义：

| 位 | 含义 | 缺省值 |
| --- | --- | --- |
| SEL:1 | 输出E1的参考时钟 on－恢复时钟 off－本地时钟 | OFF |
| SEL:2 | E1电路自环控制开关 on－自环，此时为远端设备提供一个测试通路 off－恢复定时 | OFF |
| SEL:3 | 本设备V.35接口发送（DTE设备接收）数据的相位选择 on－时钟上升沿发送数据 off－时钟下降沿发送数据 | OFF |
| SEL:4 | 本设备V.35接口接收（DTE设备发送）数据的相位选择 On－可接收来自DTE在时钟下降沿发送的数据 Off－可接收来自DTE在时钟上升沿发送的数据 | OFF |

注意：通常可以设置两端设备的时钟模式为：两端都是主时钟，或一主一从。(在特殊情况下，如与之相联的SDH设备采用的是同步映射，则两端设备都应设置成从时钟)

- 指示灯面板说明

POWER：是电源指示灯，正常工作时灯亮。

TD：发数据指示灯，灯亮时表示DTE发送数据。

RD：收数据指示灯，灯亮时表示DTE接收数据。

LOS：E1接口信号指示灯，灯亮时表示无信号。

AIS：E1接口信号指示灯，灯亮时表示信号全为“1”。

- RJ45插针定义

| 120( RJ45 插针定义 |
| --- |
| 管脚标号 | 功能定义 | 信号方向 |
| 1 | TX+（发送数据正） | 输出 |
| 2 | TX-（发送数据负） | 输出 |
| 3 | RX+（接收数据正） | 输入 |
| 4 | NC（空） |  |
| 5 | NC（空） |  |
| 6 | RX-（接收数据负） | 输入 |
| 7 | NC（空） |  |
| 8 | NC（空） |  |

3，FE1/V.35适配卡

- 技术特性

· 可实现以太网数据在E1线路中透明传输和分时隙传输，带宽范围64Kbps-2048Kbps

· 分时隙使用时可以任意设置时隙个数和时隙位置

· 自适应DTE设备发送的数据相位，方便开通

· 具备多种环回设置功能，方便检测和开通

· 具备网络管理功能，可监视设备的工作情况和设置设备的工作状态

· 同时提供非平衡75Ω和平衡120ΩE1接口

· 具备E1电路的检测功能

· E1接口规范

完全符合ITU-T G.703、G.704

HDB3码型，完备的线路告警指示输出

码速率：2048 Kbps±50ppm

75Ω物理接口采用BNC标准同轴连接器，120Ω物理接口采用RJ45连接器

· V.35接口规范

接口方式：DCE

接口类型：DB25

速率：64Kbps-2048Kbps

- 拨码开关

| 位 | 含义 | 缺省值 |
| --- | --- | --- |
| SEL:1 | 表示设备工作在透明模式还是分时隙模式 on－透明模式 off－分时隙模式 | On |
| SEL:2 | 输出E1的定时模式 on－本地定时（主定时） off－恢复定时（从定时） | On |
| SEL:3 | 时隙跟随控制开关 on－具备时隙跟随功能 off－不具备时隙跟随功能 注意：本开关只有在同时满足下列条件时有效 1、本设备成对使用 2、工作在分时隙模式下 3、对端设备为主定时，本端设备为从定时 | Off |
| SEL:4 | DTE设备接收数据相位控制 On－正向 Off－反向 | On |
| SEL:5 | E1接口本地环回控制开关，见图1 On－环回 Off－正常工作 | Off |
| SEL:6 | E1接口诊断环回控制开关，见图2 On－环回 Off－正常工作 | Off |
| SEL:7 | E1接口远端环回控制开关，见图3 On－环回 Off－正常工作 | Off |
| SEL:8 | E1线路测试开关 On－进入线路测试状态，如线路正常，则TEST灯亮。 Off－正常工作 | Off |

注释

1，本地环回：从本端的E1接口向V.35接口环回，用于检测本端设备及连接线是否正常。

图1

2，诊断环回：从本端V.35接口向E1接口环回，用于检测对端设备及光纤线路。

图2

3，远端环回：从本端对远端的V.35接口环回，用于检测整个环路。

图3

TS_SEL(1-31) 开关含义：

本组开关是E1时隙选择开关，共32位，其中前31位有效，分别对应1-31时隙。对应位置为ON，表示该时隙使用，对应位置为OFF，表示该时隙不可用。

注意：在分时隙模式下，两端转换器的时隙设置必须相同，或有一端是有效的跟随模式。

- 指示灯面板说明

POWER：是电源指示灯，正常工作时灯亮。

TD：DTE发送(本设备接收)数据指示灯，有数据发送闪烁，闪烁的频率和数据速率成正比。

RD：DTE接收(本设备发送)数据指示灯，有数据接收闪烁，闪烁的频率和数据速率成正比。在V.35接口未连接状态，由于设备在不断地检测线路，该指示灯会不停地闪烁。

LOS：灯亮时表示E1信号丢失。

LOF：灯亮时表示E1帧失步。

AIS：灯亮时表示E1线路有告警指示。

ERR：误码指示灯，灯亮时表示E1线路有误码。

TEST：线路测试时的状态指示灯，当进行线路测试时（此时SEL:8=on）有效。TEST亮表示线路测试正常。

- RJ45插针定义

与E1/V.35适配卡相同

四、安装、调试、网管

1，准备工作

用误码仪测试E1电路的误码率应低于10-7。

E1同轴电缆的长度一般不应大于200米。

以太网线的长度不应超过100米。

2，接地

传输设备和转换器以及与之相连的所有设备应共点接地。

3，安装、调试

请参考各台式设备的安装、调试说明。

4，网管

本设备具备网管功能，如果需要请和您的代理商联系，索取网管软件及使用说明。