亲爱的用户，感谢您选择本公司的产品和服务。对技术完美性的追求是我们的目标，我们的理念是产品不求多，只求精。

请您在使用本机前详细阅读此说明书，以便方便您安装使用。

注  意：

本手册未经本公司的许可，不得任意复制、拷贝、翻译或以其他形式进行发送。

本手册所提及的商标和名称皆属本公司所有。

未经本公司许可而对产品及本说明书进行修改所造成的产品功能不实现、损伤或对其他产品、人造成的影响，本公司将不负任何责任。

对于以合法渠道取得本公司产品的用户，本公司将提供三个月保换、一年保修的服务，但不包括操作不当，人为原因的故障及伤害。

本手册若有任何内容修改或变更，将不另行通知。

2004年2月

版本：V3.0

目  录

一、产品概述	3

二、产品特性	3

1，一般特性	3

2，技术特性	3

三、功能描述	4

1，前面板	4

2，后面板	8

四、典型应用	10

五、安装、调试、网管	10

1，准备工作	10

2，接地	10

3，安装、调试	10

4，网管	11

六、装箱清单	11

一、产品概述

HS-CON202 E1/10BaseT转换器是借助于电信线路（E1或承载E1的传输网，如PDH、SDH、微波等）来实现以太网延伸的设备，俗称“网桥”。它把以太网的帧格式变换成E1的帧格式进行传输，再在对端将E1的帧格式还原成以太网的帧格式，从而实现以太网数据在基于E1的电信网上的传输。它可有效地利用电信运营商线路的剩余带宽，增加的投资很少、并可即时开通。

注：设备标识和本说明书中提到的网桥、转换器、Converter，是同一含义。

二、产品特性

1，一般特性

· 体    积：220×175×35mm

· 重    量：1000g

· 电    源：220V±20%  -36 ~ -72V

· 功    耗：小于5W

· 环境温度：0℃-50℃

2，技术特性

· 可实现以太网数据在E1线路中透明传输和分时隙传输，带宽范围64Kbps-2048Kbps。

· 具备网络管理功能，可监视设备的工作情况和设置设备的工作状态。

· 具备以太网的自动协商功能，支持全双工/半双工的工作方式

· 同时提供交叉和直通以太网口

· 能传输IEEE 802.1Q规定的超长帧，支持带有VLAN功能的以太网交换机

· 具有本地数据帧过滤功能

· 同时提供非平衡75Ω和平衡120Ω E1接口

· 具备E1电路的检测功能，方便开通。

· E1接口规范

完全符合ITU-T G.703、G.704

HDB3码型，完备的线路告警指示输出

码速率：2048Kbit/s±50ppm

75Ω物理接口采用BNC标准同轴连接器，120Ω物理接口采用RJ45连接器

· 以太网接口规范

完全符合IEEE 802.3（2000）标准

速率：10Mbps

接口类型：8脚RJ45插头

三、功能描述

1，前面板

下图是HS-CON202 E1/10BaseT转换器的前面板。

POWER：是电源指示灯，正常工作时灯亮。

LINK：是以太网连接指示灯，灯亮时表示已和其它设备如计算机、交换机处于联接状态。

FDX：以太网全双工、半双工指示灯，灯亮时表示全双工，灭时表示半双工。

RX：以太网接收指示灯，灯亮时表示设备正在接收来自本地计算机或交换机的数据。

TX：以太网发送指示灯，灯亮时表示设备正在向本地计算机或交换机发送数据，该数据来自于E1，表明本设备已和远端设备建立了链接。

LOS：灯亮时表示E1信号丢失。

LOF：灯亮时表示E1帧失步。

AIS：灯亮时表示E1线路有告警指示。

ERR：误码指示灯，灯亮时表示E1线路有误码。

LT1、LT2：线路测试时的状态指示灯，当进行线路测试时（此时SEL:6=on）有效。LT1亮表示测试所发出的伪随机码出现失步，说明线路不通或线路质量极差。LT2亮表示线路有误码。

Start_TS 开关含义：

Start_TS:1-5表示当本设备工作在分时隙模式(SEL:1=off)下，以太网数据在E1中的开始时隙数，高位在前；Start_TS:6是备用位。在分时隙模式下，以太网数据在E1帧中可以占用1－31时隙，但必须连续占用，如占用1－5时隙，或13－31时隙等。On表示“1”,off表示“0”,如欲从1时隙开始使用，须设置Start_TS＝“00000”，即Start_TS:1-5＝off。如欲从13时隙开始使用，须设置Start_TS＝“01100”，即：

Start_TS:1＝off
Start_TS:2＝on

Start_TS:3＝on

Start_TS:4＝off

Start_TS:5＝off。

BW开关含义：

BW:1-5表示当本设备工作在分时隙模式(SEL:1=off)下，以太网数据在E1中所占用的带宽，用时隙个数表示，高位在前；BW:6是备用位。On表示“1”,off表示“0”，本开关和Start_TS开关配合使用。如欲使用1-5时隙，则设置完Start_TS开关后，再将BW开关设置成“5”，二进制为“00101”，即：

BW:1＝off

BW:2＝off

BW:3＝on

BW:4＝off

BW:5＝on

如欲使用13-31时隙，则设置完Start_TS开关后，再将BW开关设置成“19”，二进制为“10011”，即：

BW:1＝on

BW:2＝off

BW:3＝off

BW:4＝on

BW:5＝on

注意：

(1)两端设备的Start_TS和BW开关设置必须相同。

(2)Start_TS和BW开关相加之和必须小于或等于32。

SEL开关含义：

| 位 | 含义 | 缺省值 |
| --- | --- | --- |
| SEL:1 | 表示设备工作在透明模式还是分时隙模式 on－透明模式 off－分时隙模式 | On |
| SEL:2 | 输出E1的定时模式 on－本地定时 off－恢复定时 | On |
| SEL:3 | 以太网口的自动协商控制开关 on－具备自协商能力 off－去除自协商功能 | On |
| SEL:4 | E1环回控制开关 On－环回 Off－正常工作 | Off |
| SEL:5 | E1环回方式选择开关，当SEL:4＝on时表示如下： On＝发送远端环回指令 Off＝发送本地环回指令 当SEL:4＝off时表示如下： On＝运行响应远端环回指令 Off＝禁止响应远端环回指令 注意：本端设备控制远端设备环回必须在分时隙模式下才能实现。 | Off |
| SEL:6 | 线路测试控制开关 On－进行E1线路测试（注意在线路测试之前，必须保证E1处于环回状态），测试结果通过LT1、LT2显示。 Off－正常工作 | Off |

注意：(1)当设备工作在透明模式下(SEL:1=on)，通常可以设置两端设备的时钟模式为：两端都是主时钟，或一主一从。(在特殊情况下，如与之相联的SDH设备采用的是同步映射，则两端设备都应设置成从时钟)

(2)当设备工作在分帧模式下，两端的时钟模式必须是一主一从。

2，后面板

下图是HS-CON202 E1/10BaseT转换器的后面板。

220V设备的后面板

-48V设备的后面板

120Ω：为E1平衡接口，形式为RJ45，定义如下：

| 120( RJ45 插针定义 |
| --- |
| 管脚标号 | 功能定义 | 信号方向 |
| 1 | TX+（发送数据正） | 输出 |
| 2 | TX-（发送数据负） | 输出 |
| 3 | NC（空） |  |
| 4 | RX+（接收数据正） | 输入 |
| 5 | RX-（接收数据负） | 输入 |
| 6 | NC（空） |  |
| 7 | NC（空） |  |
| 8 | NC（空） |  |

IN：非平衡E1输入。

OUT：非平衡E1输出。

NETMAN：RS232网管接口，形式为DB9。

10BaseT 以太网接口，适合5类非屏蔽双绞线。

交流电源：220V(20%。

直流电源：-36~-72V。

四、典型应用

五、安装、调试、网管

1，准备工作

用误码仪测试E1电路的误码率应低于10-7。

E1同轴电缆的长度一般不应大于200米。

以太网线的长度不应超过100米。

2，接地

传输设备和转换器以及与之相连的所有设备应共点接地。

3，安装、调试

先分别将两端的转换器和与之相接设备的以太网工作模式配置正确。在传输设备、转换器、以太网交换机接地正常的情况下开始进行E1线路的连接。

“ping”通以后，还应在两端对E1接口连接处进行检查。看是否有接触不良等异常情况。若此时重复出现大量丢包，则应重新检查E1电缆与转换器或E1电缆与传输设备的连接。

建议：在工程开通后，将两端的转换器断电，再重新开机进入真正工作状态。

4，网管

本设备具备网管功能，如果需要请和您的代理商联系，索取网管软件及使用说明。

六、装箱清单

1、HS-CON202 E1/10BaseT转换器

2、电源线一根 (注：-48v不配电源线)

3、BNC同轴头两只

4、产品说明书

5、产品保修卡