HS-CON216

10/100BT-16E1协议转换器

User’s Reference Manual

用户手册

版本号： 	1.1.0

修订日期：2008-10-29

## 1 概述

本接口转换器采用反向复用技术，将多条E1电路捆绑起来用于传输10M/100M的以太网数据，实现了1-16路E1通道至以太网接口之间的相互转换，实现E1信道与以太网的互连。

本设备支持1至16路E1信道的灵活配置，能自动检测E1的数量并选择可用的E1，并且允许E1电路之间存在一定的传输时延差。单路线路速率是1968Kbit/s，4路带宽可达7872Kbit/s，8路带宽可达15744Kbit/s，16路带宽可达31488Kbit/s。

本设备以太网接口支持交叉线/直连线自适应，适用于局域网互连、局端互连、视频点播、远程监控、交换机的E1接口插卡等各种领域。

## 2 主要特点

- 基于自主知识产权的集成电路；

- 实现以太网数据在1~16条E1电路中的透明传输；

- 能实现对远端设置的监控；

- 以太网接口10M/100M，全/半双工完全自适应,支持VLAN协议；

- 每路以太网口支持支持AUTO-MDIX(交叉线和直连线自适应)；

- 实现允许16路E1 有10ms 的传输时延差。当该差值超出允许的范围时，系统可以自动停止在时延过大的E1 上发送数据；

- 提供2种环回功能：E1本端自环、E1向外环；

- 内置动态以太网MAC地址列表(4096个)，具有本地数据帧过滤功能；

- E1接口符合ITU-T G.703、G.704和G.823，不支持信令时隙的使用；

- E1接口模块含有内置的时钟恢复电路和HDB3编解码电路；

- 设备工作中支持E1信道的热插拔，并自动检测有效的E1信道，中间不会中断数据传输；

- 支持1至16路E1的灵活配置，在复位时自动检测E1的数量和时延并选择可用的E1；

- 支持本地系统对远端系统的复位。

## 3 面板介绍

面板接口示意图如下：

Fig.1前面板示意图

Fig.2后面板示意图

- 指示灯

| 名称 | 颜色 | 状态 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOS1-8 | 红色 | 亮 | 第1-8路E1电路的信号丢失 |
|  |  | 闪烁 | 第1-8路E1还在建立线路协议 |
|  |  | 灭 | 第1-8路E1已正常 |
| CRC | 红色 | 亮 | E1电路的信号CRC错误溢出 |
|  |  | 闪烁 | E1电路差分时延超出 |
|  |  | 灭 | E1电路的信号无CRC错误溢出和差分时延超出 |
| LNK | 绿色 | 亮 | 以太网连接上 |
|  |  | 灭 | 以太网没有连接上 |
| SPD | 绿色 | 亮 | 指示100M以太网 |
|  |  | 灭 | 指示10M以太网 |
| DAT | 绿色 | 闪烁 | E1端数据发送与接收 |
| TEST | 黄色 | 亮 | 设备处于测试状态（ANA,DIG,REM,PATT 有任一按下时亮） |
|  |  | 灭 | 设备处于工作状态 |
| PWR | 绿色 | 亮 | 电源已接上 |
|  |  | 灭 | 电源没有接上 |

- 电源
* 220V电源插座：输入交流AC220V 。
* DC-48V直流插座/ DC+24V直流插座：10/100BT-E1接口转换器内部有电源极性自动检测电路，所以DC-48V/DC+24V电源极性没有正反之分，-48V/+24V和GND两个接头可以任意安装。

- E1 接口
TXD：发送端子			RXD：接收端子

- 以太网接口
支持AUTO-MDIX(交叉线和直连线自适应)。

- 测试按钮
ANA：1-8E1口的本地自环，用于检测本端设备及连接线是否正常。
DIG：备用。
REM：E1向外打环, 用于检测对端设备及连接线是否正常。
PATT：备用。

- 拨码开关

| 位置 | 功能描述 |
| --- | --- |
| DIP 1-2 | CRC告警门限设置(通道误码达到告警门限时,此路通道将被切断) ON,ON : 告警门限不设置 OFF,ON : 1×10-4 ON,OFF : 1×10-5 OFF,OFF: 1×10-6 (默认) |
| DIP 3 | 由OFF->ON或由ON->OFF变化时复位本端设备 |
| DIP 4 | 由OFF->ON或由ON->OFF变化时复位远端设备 |
| DIP 5 | OFF(向上):10/100M 全半双工自适应(默认) |
|  | ON(向下):10M 半双工 |
| DIP 6 | OFF：以太网口支持AUTO-MDIX，ON：不支持 |
| DIP 7 | 备用 |
| DIP 8 | 备用 |

## 4 参数及指标

- E1接口

标准： 			E1接口符合G.703标准

速 率： 		   2.048Mbit/s±50ppm
   	码 型： 		   HDB3码
   	阻 抗： 		   75Ω（非平衡）、120Ω（平衡）

连 接 器：	 	BNC（75Ω）、RJ45（120Ω）

抖动特性： 	   满足G.742和G.823标准

时钟方式：		内时钟、线路时钟

- 10/100Base-T端口

速率：          10M或100M，全双工，半双工完全自适应

协议:           支持IEEE 802.3，IEEE 802.1Q(VLAN)

MAC地址表:     可以学习4096个MAC地址

以太网总缓存:   64MBits SDRAM

物理接口：      RJ45座,支持AUTO-MDIX(交叉线直通线自适应)

## 5 外形尺寸

台式设备: 483（宽）×140（深）×44（高）mm

## 6 工作条件

电压：			AC180V ~ 260V；DC –48V；DC +24V

功耗：			≤5W

工作温度：		-10°C~50°C

贮存温度：		-40°C~+70°C

相对湿度：		95 %

无腐蚀性和溶剂性气体，无扬尘，无强磁场干扰。

## 7 应用方案

Fig.3应用方案一