FMO-RS232光纤猫

User’s Reference Manual

用户手册

版本号： 	2.7

修订日期：	2008-1-25

致用户：

感谢阁下使用本公司产品。请在使用本产品前，仔细阅读用户手册，并妥善保管，以备参考使用。

警告

1、请勿让本产品淋雨或受潮，以免造成性能下降或损坏。

2、安装本产品前请核对型号，并按用户手册要求安装。

目  录

第一章 产品简介	1

§1.1产品外观	1

§1.2 功能	1

§1.3 主要特点	1

§1.4 参数及指标	2

§1.5 外形尺寸	2

§1.6 工作条件	3

§1.7 包装	3

第二章 安装说明	4

§2.1 前面板分布	4

§2.1.1 指示灯	4

§2.1.2 环路测试按钮开关	5

§2.2 后面板分布	6

§2.2.1 电源部分	7

§2.2.2 RS232接口	7

§2.2.3 光接口	7

§2.3	设备设置	8

§2.3.1 模式设置	8

第三章 安装步骤	9

第四章 故障排除及诊断	10

第五章 典型应用	11

# 第一章 产品简介

## §1.1产品外观

图1. 接口转换器外观图

## §1.2 功能

FMO-RS232转换器提供光纤接口与单个RS232接口转换，为网络中不同接口设备之间的通信提供安全、无缝的连接。数据接口模式为DCE，可与DTE或DCE设备对接，RS232通道可以传输异步从0-115200波特率自适应的RS232串口数据。

## §1.3 主要特点

- 基于自主知识产权的集成电路

- 提供RS232接口，

- 支持3线RS232 (TXD,RXD,GND), 并且支持流控CD,DSR,CTS

- 提供2种环回功能：光路本端自环, RS232本地自环

- RS232支持热插拔,支持和DTE或DCE设备互连

- RS232通道可以传输异步从0-115200波特率自适应的串口数据

## §1.4 参数及指标

- 光纤接口

波长：        单模1310nm/1550nm

多模850nm/1310nm(可选，定货时应提出要求)

光纤芯数:      收发双芯,收发单芯(可选，定货时应提出要求)

发送功率：     -9dBm/-5dBm

传输长度:      0-120公里(可选，定货时应提出要求)

接收灵敏度：   优于-36dBm(误码率<10-11)

光路编码：     CMI码

连接器：       SC/FC(可选，定货时应提出要求)

- RS232接口
速 率：      异步方式：0－115200bps自适应

接口特性： 	 满足ITU-T V.24标准
连 接 器：   RJ45
连接方式： 	 DCE

## §1.5 外形尺寸

台式设备: 213（宽）×138（深）×30（高）mm

## §1.6 工作条件

电压：			AC180V ~ 260V；DC –48V；DC +24V

功耗：			≤5W

工作温度：		0°C~50°C

贮存温度：		-40°C~+70°C

相对湿度：		95 %

无腐蚀性和溶剂性气体，无扬尘，无强磁场干扰。

## §1.7 包装

包装盒内的设备及配件清单如下：

FMO-RS232 接口转换器		            			  1  台

AC220V电源线    										  1  根

接口转换器	用户手册									  1  本

# 第二章 安装说明

## §2.1 前面板分布

图2. 接口转换器前面板图

### §2.1.1 指示灯

设备前面板共有7个指示灯，从左到右面分别为：

| 名称 | 颜色 | 状态 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| TXD | 黄色 | 闪烁 | 闪烁表示RS232数据口有数据输出 |
| RXD | 黄色 | 闪烁 | 闪烁表示RS232数据口有数据输入 |
| OLOS | 红色 | 亮 | 光路无连接 |
|  |  | 灭 | 光路已连接 |
| OLOF | 红色 | 亮 | 光路同步丢失告警 |
|  |  | 灭 | 光路同步信号接收正常 |
| TEST | 黄色 | 亮 | 设备处于测试状态(ANA,DIG,REM,PATT有任一接下时) |
|  |  | 灭 | 设备处于正常工作状态 |
| PTOK | 绿色 | 亮 | PATT按钮按下时,伪随机码检测正常 |
|  |  | 灭 | PATT按钮按下时,伪随机码检测不通 |
|  |  | 闪烁 | PATT按钮按下时,伪随机码检测有误码 |
| PWR | 绿色 | 亮 | 电源已接上 |
|  |  | 灭 | 电源没有接上 |

### §2.1.2 环路测试按钮开关

后面板上有四个按钮开关，从左到右分别为：

- ANA：光口的本地自环，用于检测本端设备及连接线是否正常。

图3 :ANA测试按钮示意图

- DIG：RS232/口本地自环回，用于检测对端设备及光路。

图4 :DIG测试按钮示意图

- REM： 备用

- PATT： 伪随机码检测：产生伪随机序列码输到RS232输入口，并检测RS232的输出信号是否符合该序列标准。符合则PTOK灯亮，否则该灯灭。

图6 :PATT测试按钮示意图

环路一开通时可以检测本端设备工作是否正常；环路一关闭，环路二开通时可以检测光传输线路和两端设备是否正常。

注意：

(1)按下前面板上任何一个开关,都会中断正常数据通信业务，转入测试模式。

(2)进行PATT模式测试时，必须保证线路形成一环路，否则发出的伪随机序列码无法返回。

## §2.2 后面板分布

图7.  接口转换器后面板图

### §2.2.1 电源部分

- AC220V插座：输入交流220V电源。

### §2.2.2 RS232接口

后面板上:

- 1路RS232接口，外形RJ45座，管脚定义如下：

### §2.2.3 光接口

后面板有光纤出口，FC或SC头

“TX”为光信号输出口

“RX”为光信号输入口

## §2.3	设备设置

设备前面板上有8位拔码开关，用于接口设置。

注意：虽然此设备数据类型定义为RS232，但此拨码作用仍然有效，没有按要求设置成RS232，将会对设备通信造成极大影响。

### §2.3.1 模式设置

第3-4位为RS232/485/422模式设置开关：

| DIP 3-4 | 描述 |
| --- | --- |
| OFF(向上)，OFF(向上) | RS422模式(默认) |
| ON(向下)，OFF(向上) | RS232模式 |
| OFF(向上)，ON(向下) | RS232模式 |
| ON(向下)，ON(向下) | RS485模式 |

# 第三章 安装步骤

- 开箱，根据装箱清单清点箱内设备及配件的型号、数量是否正确并检查所有物品是否完好，如有不符请及时与本公司或当地代理商联系。

- 检查电源配置，如果是直流输入请注意电压值然后按要求输入电源。

- 使用前，请先做以下测试：

  - 检查后面板上所有环路测试按钮开关是否松开，此时PWR灯与OLOS 灯亮外，其余灯都应灭。

  - 如果该设备工作于成帧状态，则OLOS 应与OLOF同时亮。

  - 按下PATT 按钮，TEST 灯亮，但PTOK 灯不亮，再按下ANA按钮，PTOK 灯亮，同时OLOS 灭。

  - 如果是双端使用的方案，在按下PATT按钮的基础上，可以松开ANA按钮，请远端将DIG按钮或者REM按下，PTOK亮。

- 如果设备指示灯如前所述正常工作，则松开后面板上所有开关，关闭电源，插上光路输入输出线，打开电源，设备进入正常工作状态。

- 如果设备不能如前所述正常工作，请参考第四章：故障诊断及排除，如仍不能排除故障，请及时与本公司或当地代理商联系。

# 第四章 故障排除及诊断

正常工作时,OLOS亮，PWR亮,DATA灯亮,其余灯都应该灭

通信正常时，PWR亮，OLOS/OLOF灭，TXD/RXD闪烁，TEST/PTOK灭

| 序号 | 故障现象 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PWR灯不亮 | 检查电源接入是否正常 |
| 2 | OLOS灯亮 | 用自环线把光口TX（输出口）与RX（输入口）环回,如果该灯灭,则重点检查输入光纤线路 |
| 3 | 0LOF灯亮 | 收信不稳定，请检查光链路和设备 |
| 4 | 所有的灯都正常,但数据不通 | 有否有测试按钮按下,TEST灯是否亮,清除所有按钮 |
|  |  | 串口数据起始位检测出错,可以重启动软件或设备 |
|  |  | 打下PATT并通知对端环回(按下DIG),如果PTOK灯不亮,则表示光纤传输通道有问题 |
|  |  | 检查是否有数据向RS232端环回的可能性(如光环路没有撤,对端设备DIG接下等),可以在本端接下PATT接钮,看PTOK灯是否点亮,如果PTOK亮,说明线路中有环路存在 |
| 5 | 数据能通但有丢包 | 光路衰减过高或RS232/RS485/RS422线路衰减过高， 请检查线路是否接触良好。 |
| 备注：如何检查设备是否正常？ (1) 如果先将一台设备按下ANA键，再把PATT键按下，PTOK灯亮，如果把ANA键释放，PTOK灯不亮，则可以认为这台设备是正常的。 (2) 如果将一台设备的PATT键打下，PTOK灯不亮，将对端设备的DIG键打下，PTOK灯亮，则可以认为这两台设备及光纤通信线路已正常 注意： 1、 当测试TEST灯亮时（说明有按钮为ON 有可能中断正常数据通信业务） 2、 伪随机序列（PATT）模式测试时，必须保证线路形成环路，否则发出的伪随机序列码无法返回 |

# 第五章 典型应用

图8 设备典型应用图