HS-CON216SW

16E1汇聚型协议转换器

User’s Reference Manual

用户手册

广州汉信通信设备有限公司

电话：020-85548287 85548285

中国 广州

版本号： 1.0.1

修订日期：2008-3-13

致用户：

感谢阁下使用本公司产品。请在使用本产品前，仔细阅读用户手册，并妥善保管，以备参考使用。

警告

1、请勿让本产品淋雨或受潮，以免造成性能下降或损坏。

2、安装本产品前请核对型号，并按用户手册要求安装。

目  录

第一章 产品简介	1

1.1 概述	1

1.2 特点	1

1.3 原理框图	2

1.4 产品参数	2

1.4 工作坏境	3

1.5 外形尺寸	4

1.6 包装	4

第二章 功能说明	5

2.1 设备前面板说明	5

2.1.1 开关	5

2.1.2 LED	5

2.1.6 以太网接口（可选制）	6

2.1.7 网管接口	7

2.2 设备后面板说明	9

2.2.1 电源	9

2.2.2 E1 接口	9

第四章 典型应用举例	10

第七章 SNMP操作说明	11

# 第一章 产品简介

## 1.1 概述

汇聚型协议转换器支持16个E1支路及两路以太网的复用，实现E1信道与以太网的互连,以太网数据采用GFP封装方式，支持LCAS和LAPS，可将16个E1进行任意捆绑，最多可连接16台远端E1设备。具备ITU-T G.813标准的网元定时、VC-12交叉连接和通道保护功能。

汇聚型协议转换器是基于统一的网管平台，是依照ITU-T相关建议设计的网络管理软件，实现网络资源、设备配置、告警、性能和安全管理，可支持多个光路互不相连的子网的统一管理，支持Internet方式的远程网络管理。

## 1.2 特点

- 可提供16路E1业务接口，可以任意上下电路；

- 支持ITU-T G.813标准的网元定时功能，自动实现在多个定时源间的切换；

- 提供一对时钟接口，可以根据需求，接入/输出2Mbit/s或2MHz 时钟信号；

- 至多提供2路10/100Base-Tx自适应以太业务接口，支持GFP/LAPS封装，具LCAS功能，以太业务传输最大带宽100M；

- 支持2种管理方式：SNMP网络管理、CONSOLE本地终端；

- 支持热插拔；

- 采用双电源模块化设计，支持热插拔，支持-48V DC或220V AC.

## 1.3 原理框图

汇聚型协议转换器集成有以太接口，16路E1 接口等。设备以太网接口可扩展到4路以太接口。

图1汇聚型协议转换器系统框图

## 1.4 产品参数

- E1接口

本设备提供16路E1接口，为120欧平衡式RJ45接口，实现2M信号的发送和接收。

E1接口技术参数

| 速率 | 2.048Mb/s±50ppm |
| --- | --- |
| 码型 | HDB3 |
| 符合标准 | ITU-T G.703 |
| 接口方式 | RJ45（120Ω）可选，BNC（75Ω）。请在订货时声明 |
| 阻抗 | 75Ω非平衡式。可选120Ω平衡式，请在订货时声明。 |
| 抖动性能 | 抖动指标符合ITU-T G. 823 |

## 1.4 工作坏境

设备适合工作于无腐蚀性、溶剂性气体，无扬尘，无强磁场干扰的环境下，对于温度、适度、电压等指标如下：

| 工作温度 | -10°C~50°C |
| --- | --- |
| 贮存温度 | -40°C~+70°C |
| 相对湿度 | 95 %（无凝结） |
| 直流供电电压 | DC-48V，容差范围 -36V~-72V |
| 直流供电电压 | DC-24V，容差范围 -18V~-36V |
| 交流供电电压 | AC220V±20%，50HZ |
| 整机功耗 | ≤5W |

## 1.5 外形尺寸

设备采用19英寸标准机箱，尺寸如下：

1U/19”标准机箱483（W）( 140（L）( 44（H）mm

## 1.6 包装

包装盒内的设备及配件清单如下：

| SDH155 | 1台 |
| --- | --- |
| 电源线（或电源适配器） | 1条/个 |
| Q9接头 | 若干 |
| 设备用户手册 | 1本 |
| 网管说明书 | 1本 |

！！！注意：

- 本机为精密光电设备，运输和搬运时必须轻放并注意防潮；

- 一旦发生故障，请根据告警指示迅速判定原因，并与我公司技术支持部门联系。

# 功能说明

2.1 设备前面板说明

fig1.设备前面板示意图

### 2.1.1 开关

设备前面板上有个黑色开关，用于控制电源。

OFF: 关闭电源，ON: 开启电源。

### 2.1.2 LED

设备前面板有2个指示灯，全部为绿灯，其指示功能描述如下。

表2-1-1 指示灯排列

PWR

RUN

表2-1-2 第一列指示灯描述

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| PWR | 电源指示灯。常亮表示电源已连接；常灭表示无电源连接或设备电源损坏。 |
| RUN | 设备运行指示灯。闪烁表示设备运行正常；常亮/常灭表示设备运行错误或没有运行。 |

### 2.1.6 以太网接口（可选制）

设备前面板上有4个RJ45口，其中标有“LAN1”“LAN2”的为两路以太网接口。支持AUTO-MDIX（交叉/直连线自适应）。

RJ45口管脚排列见下图，直通线及交叉线的做法见下图2所示：

fig2. LAN接口管脚定义及做线图

注意：当LAN口的线较长时，务必使用收信号的两脚接到同一对双绞线中，发信号的两脚接到同一对双绞线中。

### 2.1.7 网管接口

设备前面板上有4个RJ45口，其中标有“SNMP”的为网管接口。支持AUTO-MDIX（交叉/直连线自适应）。

RJ45口管脚排列如下，

设备网管口                    RJ45水晶头及线序

- 直通线连线线序

| A端水晶头 | B端水晶头 |
| --- | --- |
| 双绞线颜色 | 引脚顺序 | 引脚顺序 | 双绞线颜色 |
| 白橙 | 1 | 1 | 白橙 |
| 橙 | 2 | 2 | 橙 |
| 白绿 | 3 | 3 | 白绿 |
| 蓝 | 4 | 4 | 蓝 |
| 白蓝 | 5 | 5 | 白蓝 |
| 绿 | 6 | 6 | 绿 |
| 白棕 | 7 | 7 | 白棕 |
| 棕 | 8 | 8 | 棕 |

- 交叉线连线线序

| A端水晶头 | B端水晶头 |
| --- | --- |
| 双绞线颜色 | 引脚顺序 | 引脚顺序 | 双绞线颜色 |
| 白橙 | 1 | 1 | 白绿 |
| 橙 | 2 | 2 | 绿 |
| 白绿 | 3 | 3 | 白橙 |
| 蓝 | 4 | 4 | 蓝 |
| 白蓝 | 5 | 5 | 白蓝 |
| 绿 | 6 | 6 | 橙 |
| 白棕 | 7 | 7 | 白棕 |
| 棕 | 8 | 8 | 棕 |

说明：其中交叉线的 A端“1”与B端“3”相连；

A端“2”与B端“6”相连。

当所连接的以太网线（双绞线）较长时，务必使水晶头中“1”，“2”为双绞线中的同一对线，“3”，“6”为双绞线中的同一对线。

### 2.1.8 Console（RS232）接口

设备前面板上，有第4个RJ45为Console与时钟共用接口。

Console接口及外部时钟接口管脚排列见下图3所示：

*

fig3.管脚定义及做法

备注：该Console口是供设计者调试所用，即不建议用户使用。

## 2.2 设备后面板说明(16路)

fig4.设备后面板示意图

### 2.2.1 电源

设备支持AC220V/DC-48V/DC+24V多种电源（可选）；

- AC220V电源安装时直接接入电源线即可；

- DC-48V/DC+24V电源安装时可以不区分正负极性，两个接线柱可正接或反接，设备均可正常工作。

正常接法 “FG”极    接大地；

“DC-48V”极 接电源的负级；

“GND”极    接电源的正级。

### 2.2.2 E1 接口

设备E1接口采用RJ45连接器，120Ω，平衡式。从右到左依次为1-16路E1接口，共4对RJ45。

120Ω-RJ45座

定义如下：

# 第三章 典型应用举例

第四章 SNMP操作说明

客户端软件的安装

1、点击setup，进入安装步骤

- 选择中文版进行安装，然后一直点击下一步，直到安装完成

3、安装完成后，点击桌面图标运行网管服务器，该服务器需要注册，软件开发商将根据申请码获取注册码，用户再输入所给的注册码，点击确定，系统将显示注册成功。

客户端的使用

注册成功后，点击start，启动服务器

4、然后点击图标，运行客户端软件，输入用户名和密码，本客户端默认用户名为：admin，密码为：admin。

5、进入客户端后，其主界面如下图所示

6、点击创建节点，该设备默认IP地址为：192.168.0.140，设备类型请选择EOP-16E1。

7、节点创建完成后，点击设备管理图标，添加设备驱动，该设备驱动号为：AE13。

8、然后双击节点即可访问设备网管，进入主界面

9、双击设备面板，即可对设备进行相关网管操作。

备注：该设备仅可在gfp模式下使用，lcas和vcat必须为使能，其他为不使能。

10、右击VCG界面，然后点击VCG，即可进入VCG配置界面，该设备最多可绑定16的VCG,每个VCG可根据要求进行任意配置。

11、根据要求配置完成后，即可点击“设置”和“保存”，将所设置的数据保存，即可进行通信。