FMO-8RS232/RS485/RS422

接口转换器

User’s Reference Manual

用户手册

版本号： 	2.5

修订日期：2007-11-13

致用户：

感谢阁下使用本公司产品。请在使用本产品前，仔细阅读用户手册，并妥善保管，以备参考使用。

警告

1、请勿让本产品淋雨或受潮，以免造成性能下降或损坏。

2、安装本产品前请核对型号，并按用户手册要求安装。

目  录

第一章 产品简介	1

§1.1 功能	1

§1.2 主要特点	1

§1.3 参数及指标	2

§1.4 外形尺寸	2

§1.5 工作条件	3

§1.6 包装	3

第二章 安装说明	4

§2.1 前面板分布	4

§2.1.1 指示灯	4

§2.1.2 环路测试按钮开关	5

§2.2 后面板分布	7

§2.2.1 电源部分	7

§2.2.2 光接口	7

§2.2.3 RS232/485/422接口	8

§2.3	设备设置	8

§2.3.1 时钟设置	9

§2.3.2 接口设置	10

第三章 安装步骤	11

第四章 故障排除及诊断	12

第五章 典型应用	14

# 第一章 产品简介

## §1.1 功能

FMO-8RS232/RS485/RS422转换器提供光纤接口与8个RS232/RS485/RS422接口转换，为网络中不同接口设备之间的通信提供安全、无缝的连接。数据接口模式为DCE，可与DTE或DCE设备对接，RS232/RS485/RS422通道可以传输异步数据从0-57600波特率自适应的RS232/RS485/RS422串口数据。

## §1.2 主要特点

- 基于自主知识产权的集成电路

- 支持3线RS232 (TXD,RXD,GND)

- 提供3种环回功能：FMO本端自环, 8路RS232/RS485/RS422本地自环,命令对端8路RS232/RS485/RS422自环

- 有伪随机码测试功能，便于线路开通即,可以当一个的2M误码仪来用

- RS232/RS485/RS422支持热插拔,支持和DTE或DCE设备互连

- RS232/RS485/RS422通道可以传输异步从0-57600波特率自适应的串口数据

## §1.3 参数及指标

- 光纤接口

波长：       单模1310nm/1550nm

多模850nm/1310nm(可选，定货时应提出要求)

光纤芯数:    收发双芯,收发单芯(可选，定货时应提出要求)

发送功率：   -9dBm/-5dBm

传输长度:     0-50公里/120公里(可选，定货时应提出要求)

接收灵敏度：  优于-36dBm(误码率<10-11)

光路编码：    CMI码

连接器：      SC/FC(可选，定货时应提出要求)

- RS232/RS485/RS422接口
速 率：      	异步方式：0－57600bps自适应

接口特性： 		满足ITU-T V.24标准
连 接 器： 		RJ45
连接方式： 		DCE

## §1.4 外形尺寸

台式设备: 213（宽）×138（深）×30（高）mm

## §1.5 工作条件

电压：			AC180V ~ 260V；DC –48V；DC +24V

功耗：			≤5W

工作温度：		0°C~50°C

贮存温度：		-40°C~+70°C

相对湿度：		95 %

无腐蚀性和溶剂性气体，无扬尘，无强磁场干扰。

## §1.6 包装

包装盒内的设备及配件清单如下：

FMO-8RS232/RS485/RS422 接口转换器					1	台

AC220V-5V电源												1 	个

用户手册														1	本

# 第二章 安装说明

## §2.1 前面板分布

图1. 接口转换器前面板图

### §2.1.1 指示灯

设备前面板共有两排共14个,每排7个指示灯

| 名称 | 颜色 | 状态 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 黄色 | 亮 | 表示第1-8路RS232/485/422数据有接收和发送数据 |
|  |  | 快闪 | 表示第1-8路RS232/485/422口只接收到数据，没有发送数据 |
|  |  | 慢闪 | 表示第1-8路RS232/485/422口只发送数据，没有接收到数据 |
|  |  | 灭 | 表示第1-8路RS232/485/422口没有数据接收和发送 |
| LOS | 红色 | 亮 | 光路信号丢失 |
|  |  | 灭 | 光路信号正常 |
| LOF | 红色 | 亮 | 光路同步丢失告警 |
|  |  | 灭 | 光路同步信号接收正常 |
| TEST | 黄色 | 亮 | 设备处于测试状态(ANA,DIG,REM,PATT有任一接下时) |
|  |  | 灭 | 设备处于正常工作状态 |
| PTOK | 绿色 | 亮 | PATT按钮按下时,伪随机码检测正常 |
|  |  | 灭 | PATT按钮按下时,伪随机码检测不通 |
|  |  | 闪烁 | PATT按钮按下时,伪随机码检测有误码 |
| PWR | 绿色 | 亮 | 电源已接上 |
|  |  | 灭 | 电源没有接上 |

### §2.1.2 环路测试按钮开关

后面板上有四个按钮开关，从左到右分别为：

- ANA：光口的本地自环，用于检测本端设备及连接线是否正常。

图2 :ANA测试按钮示意图

- DIG： RS232/RS485/RS422口本地自环回，用于检测对端设备及E1线路。

图3 :DIG测试按钮示意图

- REM：命令远端8路RS232/RS485/RS422自环回,由于该命令必须通过光纤线路送到对端才能生效。

图4 :REM测试按钮示意图

- PATT：伪随机码检测：产生伪随机序列码输到RS232/RS485/RS422输入口，并检测RS232/RS485/RS422的输出信号是否符合该序列标准。符合则PTOK灯亮，否则该灯灭。

图5 :PATT测试按钮示意图

环路一开通时可以检测本端设备工作是否正常，环路一关闭，环路二开通时可以检测光纤传输线路和两端设备是否正常

注意：

(1)按下前面板上任何一个开关,都会中断正常数据通信业务，转入测试模式。

(2)进行PATT模式测试时，必须保证线路形成一环路，否则发出的伪随机序列码无法返回。

## §2.2 后面板分布

图6.  接口转换器后面板图

### §2.2.1 电源部分

- 5V电源插座：输入交流AC220V-5V电源适配器，里正外负。

- DC-48V直流插座/ DC+24V直流插座：10BT-E1接口转换器内部有电源极性自动检测电路，所以DC-48V/DC+24V电源极性没有正反之分，-48V/+24V和GND两个接头可以任意安装。

- 220V电源：直接输入220V交流电。

### §2.2.2 光接口

后面板有光纤出口，FC或SC头

“TX”为光信号输出口

“RX”为光信号输入口

### §2.2.3 RS232/485/422接口

后面板上:

- 1 2 3 4 —— 4个RS232/RS485/RS422接口，外形为RJ45座。

第1个RJ45为第1-2路数据接口，第2个RJ45为第3-4路数据接口，

第3个RJ45为第5-6路数据接口，第4个RJ45为第7-8路数据接口。

每一路RS232/RS485/RS422管脚定义如下：

## §2.3	设备设置

设备前面板上有8位拔码开关，用于时钟设置和以太网及E1速率设置。

### §2.3.1 时钟设置

设备前面板有8位DIP拔码开关，第1位为时钟开关：

| DIP 1-2 | 描述 |
| --- | --- |
| OFF(向上)，OFF(向上) | 光路内时钟(默认) 为主机方式 |
| ON(向下)，ON(向下) | 光纤线路时钟 为从机方式 |

- 内时钟： 此时设备的启用内部晶振所产生的时钟，接收时钟由光口恢复出来产生。

- 线路时钟：此时设备的工作时钟从收光纤信号中提取。

光口时钟模式选取：

- 两端设备成对工作时，可以为两端都是内时钟，或者一端是内时钟，另一端是线路时钟方式；

- 尽量使线路中只有一台设备提供时钟；

- 必须避免线路中所有设备都采用线路时钟。如果能确认线路中已有设备提供时钟，则将其余设备都设置成线路时钟，如果不明确线路中有没有设备提供时钟，则将设备设置成内时钟。

### §2.3.2 接口设置

设备前面板DIP第5-8拔码开关，用来设置输入的串行口类型：

| DIP | 状态 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 5 | OFF(向上) | 第1-2路为RS232/RS422(默认) |
|  | ON(向下) | 第1-2路为RS485 |
| 6 | OFF(向上) | 第3-4路为RS232/RS422(默认) |
|  | ON(向下) | 第3-4路为RS485 |
| 7 | OFF(向上) | 第5-6路为RS232/RS422(默认) |
|  | ON(向下) | 第5-6路为RS485 |
| 8 | OFF(向上) | 第7-8路为RS232/RS422(默认) |
|  | ON(向下) | 第7-8路为RS485 |

# 第三章 安装步骤

- 开箱，根据装箱清单清点箱内设备及配件的型号、数量是否正确并检查所有物品是否完好，如有不符请及时与本公司或当地代理商联系。

- 检查电源配置，如果是直流输入请注意电压值然后按要求输入电源。

- 使用前，请先做以下测试：

  - 检查后面板上所有环路测试按钮开关是否松开，此时PWR灯与LOS 灯亮外，其余灯都应灭。

  - 按下PATT 按钮，TEST 灯亮，但PTOK 灯不亮，再按下ANA按钮，PTOK 灯亮，同时LOS 灭。

  - 如果是两端使用的方案，在按下PATT按钮的基础上，可以松开ANA按钮，请远端将DIG按钮或者REM按下，PTOK亮。

- 如果设备指示灯如前所述正常工作，则松开后面板上所有开关，关闭电源，按要求设置好时隙开关和时钟，插上光纤输入输出线，打开电源，设备进入正常工作状态。

- 如果设备不能如前所述正常工作，请参考第四章：故障诊断及排除，如仍不能排除故障，请及时与本公司或当地代理商联系。

# 第四章 故障排除及诊断

正常工作时,LINK，PWR亮,DATA灯亮,其余灯都应该灭

| 序号 | 故障现象 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PWR灯不亮 | 检查电源接入是否正常 |
| 2 | LOS灯亮 | 用自环线把TX（输出口）与RX（输入口）环回,如果该灯灭,则重点检查输入光纤线 |
| 3 | LOS不亮，但LOF灯亮 | 对端的设备是否工作在成帧状态,或者工作在从机状态(跟随主机设置) |
|  |  | 光纤通道有问题，这点可以通过PATT与REM组合检查 |
| 4 | 所有的灯都正常,但数据不通 | 是否有测试按钮按下,TEST灯是否亮,清除所有按钮 |
|  |  | 串口数据起始位检测出错,可以重启动软件或设备 |
|  |  | 打下PATT并通知对端环回(按下DIG),如果PTOK灯不亮,则表示光纤传输通道有问题 |
|  |  | 检查是否有数据向RS232/RS485/RS422端环回的可能性(如SDH FMO环路没有撤,对端设备DIG接下等),可以在本端按下PATT接钮,看PTOK灯是否点亮,如果PTOK亮,说明线路中有环路存在 |
| 5 | 数据能通但有丢包 | 光口时钟是否设成两个都为线路时钟,应为两个主时钟或一个主时钟一个路线路时钟 |
| 备注：如何检查设备是否正常？ (1) 如果先将一台设备按下ANA键，再把PATT键按下，PTOK灯亮，如果把ANA键释放，PTOK灯不亮，则可以认为这台设备是正常的。 (2) 如果将一台设备的PATT键打下，PTOK灯不亮，将对端设备的DIG键打下，PTOK灯亮，则可以认为这两台设备及光纤通信线路已正常 注意： 1、 当测试TEST灯亮时（说明有按钮为ON 有可能中断正常数据通信业务） 2、 伪随机序列（PATT）模式测试时，必须保证线路形成环路，否则发出的伪随机序列码无法返回 |

# 第五章 典型应用

图7 设备典型应用图例一