以太网接口转换器

HS-CON202

User’s Reference Manual

用户手册

广州汉信通信设备有限公司

电话：020-85548287 85548285

传真：020-85548299

网址：www.hansun.com.cn

地址：广州市天河区高新技术工业园建中路7号

版本号： 	2.5

修订日期：	2007-11-14

致用户：

感谢阁下使用本公司产品。请在使用本产品前，仔细阅读用户手册，并妥善保管，以备参考使用。

警告

1、请勿让本产品淋雨或受潮，以免造成性能下降或损坏。

2、安装本产品前请核对型号，并按用户手册要求安装。

目  录

第一章 产品简介	1

1.1 概述	1

1.2 主要特点	1

1.3 参数及指标	2

1.4 外形尺寸	3

1.5 供电条件	3

1.6 工作环境	3

1.7 包装	4

第二章 安装说明	5

2.1 前面板分布	5

2.1.1 环路测试开关	5

2.1.2 指示灯	7

2.2 后面板分布 （台式）（卡式设备请参见机框说明书）	8

2.2.1 电源部分（卡式设备请参见机框说明书）	8

2.2.2  E1 接口（卡式设备请参见机框说明书）	9

2.2.3 以太网接口（RJ45）（台式）	10

2.3 八位拨码开关及定义	11

2.3.1 E1时钟设置（DIP 1）	11

2.3.2 以太网接口速率设置（DIP2）	12

第三章 安装步骤	13

第四章 故障排除及诊断	15

第五章 典型应用	18

5.1应用方案图例	18

5.2方案说明	18

# 第一章 产品简介

## 1.1 概述

E1-10/100Base-T接口转换器提供ITU-T G.703标准E1接口与10/100Base-T以太网接口转换，10/100Base-T通道将其传送到交换机、HUB、路由器、网桥或其他设备上，并能通过光端机等传输设备进行传输，联网后两个局域网就成为一个局域网里的两个网段。

E1-10/100Base-T是一种高性能、自适应式远程以太网桥。它体积小、成本低，很适宜对成本敏感的桥接应用，或作为比特流基础结构上的局域网延伸器或分段器。可自动不间断地学习与其相连的局域网上的MAC地址，并将目的地址作为另一局域网的帧转发。对TCP/IP协议透明，为网络中不同接口设备之间的通信提供安全、无缝的连接。广泛应用于广域网和局域网之间的联网、监控等场。

## 1.2 主要特点

- 基于自主知识产权的集成电路；

- 以太网接口10/100M，全/半双工完全自适应，支持VLAN协议；

- 以太网口支持Auto-MDIX（交叉线和直连线自适应）；

- 提供2种时钟方式：E1主时钟，E1线路时钟；

- 提供2种环回功能：E1本端自环（ANA），以太网本端自环（DIG）；

- 有伪随机码测试功能（PATT），便于线路开通，可以当一个的E1误码仪来用；

- 同时支持120Ω/平衡和75Ω/不平衡两种阻抗；

- 网管界面上能实现对远端设备的状态监控；

- 机架式设备网管接口采用SNMP。

## 1.3 参数及指标

- E1接口

标    准： 			E1接口符合G.703标准

输入允许频偏：   2.048MHz (50ppm

码    型： 		   HDB3码

阻    抗： 		   75Ω（非平衡）/120Ω（平衡）

连 接 器：	 	   BNC（75Ω）

抖动特性： 	      满足G.742和G.823标准

- 10/100Base-T端口

速    率：    10M或10/100M自适应，全/半双工完全自适应

协    议：    支持IEEE 802.3，IEEE 802.1Q(VLAN)

MAC地址表：   可以学习4096个MAC地址

物理接口：     RJ45座, 支持Auto-MDIX(交叉/直通线自适应)

## 1.4 外形尺寸

台式设备（迷你型）：213mm（L）×138mm（W）×30mm（H）

## 1.5 供电条件

直流供电电压：DC-48V，容差范围 -36V~-72V；

直流供电电压：DC-24V，容差范围 -18V~-36V；

交流供电电压：AC220V±20%，50HZ

功    耗：		≤5W

## 1.6 工作环境

工作温度：		  -10°C~50°C

贮存温度：		  -40°C~+70°C

相对湿度：		  95 %

无腐蚀性和溶剂性气体，无扬尘，无强磁场干扰。

## 1.7 包装

包装盒内的设备及配件清单如下：

E1-10/100BASE-T接口转换器                 1  台/块

Q9头					 							   2  个

220V电源线（或适配器）	     			      1	根/个

用户手册											   1	本

# 第二章 安装说明

## 2.1 前面板分布

图1 台式设备前面板 示意图

图2 卡式设备前面板 示意图

### 2.1.1 环路测试开关

设备前面板有四个按钮，分别为ANA，DIG，REM，PATT。

- ANA：E1口的本地自环，用于检测本端设备及连接线是否正常。

- DIG：以太网接口本地自环回，用于检测两端设备及E1线路。

- REM：未定义。

- PATT：伪随机码检测，产生伪随机序列码输到以太网输入口，并检测以太网的输出信号是否符合该序列标准。符合则PTOK灯亮，否则该灯灭。

※ 各开关按钮的结合功能

A: 按下本端ANA+本端PATT：

伪随机信号测试本端设备，PTOK灯亮，表示本端设备正常，反之该灯灭或闪烁，则有故障（见“环路一”）；

B: 按下远端DIG+本端PATT：

伪随机信号测试本端及远端设备及E1传输线路是否正常，PTOK灯亮，表示设备和线路正常，反之该灯灭或闪烁，则有故障（见“环路二”）。

- 环路一开通时可以检测本端设备工作是否正常；“环路一”关闭，“环路二”开通时可以检测E1传输线路和两端设备是否正常；

- 按下前面板上任何一个开关，都会中断正常数据通信业务，转入测试模式；

- 进行PATT模式测试时，必须保证线路形成一个环路，否则发出的伪随机序列码无法返回。

### 2.1.2 指示灯

设备前面板有7个工作指示灯，分别指示设备工作及告警状态，指示灯含义如下：

| 名称 | 颜色 | 状态 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 绿色 | 闪烁 | 表示E1口有数据收发 |
|  |  | 灭 | 表示E1口没有数据接收和发送 |
| LNK | 绿色 | 亮/闪 | 以太网连接上/有数据收发 |
|  |  | 灭 | 以太网未连接 |
| LOS | 红色 | 亮 | E1线路信号丢失 |
|  |  | 灭 | E1线路信号正常 |
| LOF | 红色 | 此设备为不成帧E1，无效 |
| TEST | 黄色 | 亮 | 设备处于测试状态(ANA,DIG,REM,PATT有任一接下时) |
|  |  | 灭 | 设备处于正常工作状态 |
| PTOK | 绿色 | 亮 | PATT按钮按下时，伪随机码检测正常 |
|  |  | 灭 | PATT按钮按下时，伪随机码检测不通 |
|  |  | 闪烁 | PATT按钮按下时，伪随机码检测有误码 |
| PWR | 绿色 | 亮 | 电源连接正常 |
|  |  | 灭 | 电源未链接或未打开 |

## 2.2 后面板分布 （台式）（卡式设备请参见机框说明书）

### 2.2.1 电源部分（卡式设备请参见机框说明书）

设备支持AC220V/DC-48V/DC+24V多种电源（可选）；

- 如选用AC220V电源，则使用随机的电源线把设备的电源输入口与电源插座连接起来，给设备提供AC220V的供电电源。

- 如选用直流电源供电方式，以DC-48V为例，连接方式如下：

正常接法 “FG”    极 接大地；

“DC-48V” 极 接电源的负极；

“GND”    极 接电源的正极

注：设备具有极性保护措施，电源正负极接反时设备不会因此损坏，且可正常工作，便于设备维护及安装。（此种电源包含DC48V，DC-48V，DC24V，DC-24V等）。

### 2.2.2  E1 接口（卡式设备请参见机框说明书）

- 75Ω/非平衡接口（BNC）

| 接 口 | 描 述 |
| --- | --- |
| TX | 表示 75Ω（BNC）不平衡E1输出端，即E1（2M）口信号输出。 |
| RX | 表示 75Ω（BNC）不平衡E1输入，即E1（2M）口信号输入。 |

- 120Ω/平衡接口（RJ45）

| 管 脚 | 定 义 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 2 | TX+ | E1发送正 |
| 3 | TX- | E1发送负 |
| 6 | RX+ | E1接收正 |
| 7 | RX- | E1接收负 |

### 2.2.3 以太网接口（RJ45）（台式）

后面板上有两个RJ45接口，左边为直连口，右边为交叉口， RJ45接口及水晶头引脚如下图所示：

2个RJ45分别代表直通型和交叉型以太网接口       RJ45水晶头及引脚顺序

- 直通线连线线序

| A端水晶头 | B端水晶头 |
| --- | --- |
| 双绞线颜色 | 引脚顺序 | 引脚顺序 | 双绞线颜色 |
| 白橙 | 1 | 1 | 白橙 |
| 橙 | 2 | 2 | 橙 |
| 白绿 | 3 | 3 | 白绿 |
| 蓝 | 4 | 4 | 蓝 |
| 白蓝 | 5 | 5 | 白蓝 |
| 绿 | 6 | 6 | 绿 |
| 白棕 | 7 | 7 | 白棕 |
| 棕 | 8 | 8 | 棕 |

- 交叉线连线线序

| A端水晶头 | B端水晶头 |
| --- | --- |
| 双绞线颜色 | 引脚顺序 | 引脚顺序 | 双绞线颜色 |
| 白橙 | 1 | 1 | 白绿 |
| 橙 | 2 | 2 | 绿 |
| 白绿 | 3 | 3 | 白橙 |
| 蓝 | 4 | 4 | 蓝 |
| 白蓝 | 5 | 5 | 白蓝 |
| 绿 | 6 | 6 | 橙 |
| 白棕 | 7 | 7 | 白棕 |
| 棕 | 8 | 8 | 棕 |

说明：其中交叉线的 A端“1”与B端“3”相连；

A端“2”与B端“6”相连。

当所连接的以太网线（双绞线）较长时，务必使水晶头中“1”，“2”为双绞线中的同一对线，“3”，“6”为双绞线中的同一对线。

## 2.3 八位拨码开关及定义

设备面板上有8位拨码开关（定义为DIP1…DIP8）。

| DIP1~8 | 描 述 |
| --- | --- |
| 1 | E1时钟设置（主从设备设置） |
| 2 | 以太网设置 |
| 4~8 | 备用 |

### 2.3.1 E1时钟设置（DIP 1）

| DIP 1状态 | 描 述 |
| --- | --- |
| OFF | E1内时钟（默认） 为主机方式 |
| ON | E1线路时钟 为从机方式 |
| 备注 | 通讯时，一台为内时钟(主机)，一台为线路时钟(从机)，从机的速率跟随主机设置。 ！！！请勿将两台设备都设置为从机模式。 |

E1接口时钟模式的选取方式：

- 两端设备成对工作时，可以为两端都是内时钟，或者一端是内时钟，另一端是线路时钟方式；

- 尽量使线路中只有一台设备提供时钟；

- 必须避免线路中所有设备都采用线路时钟。如果能确认线路中已有设备提供时钟，则将其余设备都设置成线路时钟，如果不明确线路中有没有设备提供时钟，则将设备设置成内时钟。

小知识

- 内 时 钟：此时设备的启用内部晶振所产生的时钟，接收时钟    由E1口恢复出来产生；

- 线路时钟：此时设备的工作时钟从接收的E1信号中提取。

### 2.3.2 以太网接口速率设置（DIP2）

| DIP 2状态 | 描 述 |
| --- | --- |
| OFF | 第1路以太网接口速率10/100M全半双工自适应（默认）。 |
| ON | 以太网接口速率为10M，半双工。 |

备

注：重启后设置生效。

# 第三章 安装步骤

- 开箱，根据装箱清单清点箱内设备及配件的型号、数量是否正确并检查所有物品是否完好，如有不符请及时与本公司或当地代理商联系。

- 检查电源配置

AC220V电源：请检查电源电压是否符合要求，再直接把电源线与设备电源接口相连接，设备的PWR指示灯亮。

DC-48V/DC24V电源：请注意电压值，然后按要求输入电源。

正负极正接/反接设备均可正常工作，如图所示：

DC-48V电源正接示意图            DC-48V电源反接示意图

如上图连接好之后，设备电源指示灯（PWR）亮。

DC5V电源接法：设备配有AC220V—DC5V的电源适配器一个，适配器先插到AC220V的电源插座上，再将DC5V接线端插到转换器设备的5V电源接口上，设备电源指示灯（PWR）亮。（DC5V电源为内为正极，外为负极）

- 使用前，请先做以下测试：

  - 检查后面板上所有环路测试开关是否松开，此时PWR灯与LOS 灯亮外，其余灯都应灭。

  - 选择一个RJ45 口(以太网口)，插上以太网线，LINK亮，同时与设备以太网口对接的设备的LINK灯也应该亮。

  - 如果该设备工作于成帧状态，则LOS 应与LOF同时亮。

  - 按下PATT，TEST 灯亮，但PTOK 灯不亮，再按下ANA，PTOK 灯亮，同时LOS 灭。

  - 如果是双端使用的方案，在按下PATT的基础上，可以松开ANA，请远端将DIG或者REM按下，PTOK亮。

- 如果设备指示灯如前所述正常工作，则松开后面板上所有开关，关闭电源，按要求设置好时隙开关和时钟，插上E1输入输出线，打开电源，设备进入正常工作状态。

- 如果设备不能如前所述正常工作，请参考第四章：故障诊断及排除，如仍不能排除故障，请及时与本公司或当地代理商联系。

# 第四章 故障排除及诊断

告警发生时，首先应根据单机面板告警显示判断告警发生的位置，区分是设备故障还是传输线路故障，然后再进行相应处理。

正常工作时，LINK、PWR亮，DATA亮或闪亮，其余灯都应该灭。

- 电源故障

| 现 象 | 原 因 | 判断与解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 供电不正常 | 供电不符合要求 | 更换电源 |
|  | 电源开关未打开 | 打开电源开关 |
|  | 电源接线松动 | 检查拧紧电源接线 |

- E1电接口故障

| 现 象 | 原 因 | 判断与解决方法 |
| --- | --- | --- |
| E1接口告警 | 同轴头故障 | 调整接头 |
|  | E1接收与发送端反接 | 互换接头 |

- 以太网接口故障

| 现 象 | 原 因 | 判断与解决方法 |
| --- | --- | --- |
| LINK灯不亮 | 以太网未正确连接 | 检查以太网线且正确连接 |

- 数据不通

| 现 象 | 原 因 | 判断与解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 所有的灯都正常,但数据PING不通 | 两端局域网不在同一网段 | 设置本端与远端的PC机的IP地址为同一网段然后再Ping |
|  | 设备处于测试状态（TEST灯亮） | 前面板有环回测试按钮被下，重置按钮为弹开状态。 |
|  | E1线路传输有问题 | 打下PATT并通知对端将以太网环回(按下DIG),如果PTOK灯不亮,则表示E1传输通道有问题，请检查传输。 |
|  | E1传输中有环路存在（如SDH E1环路没有撤等） | 分别从两端测试，先在一端接下PATT按钮,看PTOK灯是否点亮,如果PTOK亮,说明线路中有环路存在；反之从另一端测试。 |

- 其它故障

| 现 象 | 原 因 | 判断与解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 数据能通但有丢包 | 以太网线做法不正确 | 按以太网线的标准做法制作： 1、2两脚用同一对双绞线； 3、6两脚用同一对双绞线。 |
|  | 本端及远端设备的E1时钟均设置为线路时钟 | 设备为两个主时钟或一个主时钟一个路线路时钟 |
|  | 计算机病毒造成网络拥堵 | 利用杀毒软件清除网络计算机病毒。 |

附：

如何检查设备是否正常？

(1)  如果先将一台设备按下ANA键，再把PATT键按下，PTOK灯亮，如果把ANA键释放，PTOK灯不亮，则可以认为这台设备是正常的；

(2)  如果将一台设备的PATT键打下，PTOK灯不亮，将对端设备的DIG键打下，PTOK灯亮，则可以认为这两台设备及E1通信线路已正常。

注意：

1、 当测试TEST灯亮时（说明有按钮为ON 有可能中断正常数据通信业务）；

2、 伪随机序列（PATT）模式测试时，必须保证线路形成环路，否则发出的伪随机序列  码无法返回。

# 第五章 典型应用

## 5.1应用方案图例

## 5.2方案说明

A点的服务器的网卡连接到以太网交换机的以太网接口，通过以太网交换机与协议转换器的10/100Base-T接口的数据互通，再通过E1线路，传输到B点的E1-10/100BASE-T， E1-10/100BASE-T的以太网接口与用户PC机等设备相连接，实现A，B两点之间的以太网数据通信功能。

1．设备为非帧模式，E1传输线路带宽为2.048M；

2．以太网接口为10/100M自适应接口，也可强制为纯10M，请根据所接交换机接口而定。