V35/RJ45协议转换器

Use’s Reference Manual

用户手册

版本号： 	2.0

修订日期：	2008.05. 12

致用户：

感谢阁下使用本公司产品。请在使用本产品前，仔细阅读用户手册，并妥善保管，以备参考使用。

警告

1、请勿让本产品淋雨或受潮，以免造成性能下降或损坏。

2、安装本产品前请核对型号，并按用户手册要求安装。

目   录

第一章 产品简介	1

1.1 概述	1

1.2 产品特点	1

1.3 参数及指标	1

1.4 外形尺寸	2

1.5 供电条件	2

1.6 工作环境	2

1.7 包装	3

第二章 设备说明	4

2.1 前面板	4

2.1.1 指示灯	4

2.1.2  测试按钮	5

2.2 后面板	6

2.2.1 电源部分	6

2.2.2 以太网口(10M)	7

2.2.3 V.35管脚定义	7

2.3 后面板拔码开关	8

第三章 典型应用	11

# 第一章 产品简介

## 1.1 概述

本产品是 V.35转10Base-T的设备，是一个高性能、自学式远程以太网桥。它体积小、成本低，对于需廉价的桥接应用场合非常理想。它也可作为一个局域网延伸器。

## 1.2 产品特点

◆ 与IEEE 802.3/以太网V.2完全兼容

◆ 广域网线路接口：V.35，速率自适应0~10Mbps。

◆ 线路传输协议：HDLC

◆ 过滤和转发速率达每秒15,000帧

◆ 256帧的缓冲器

◆ 10,000 MAC地址局域网表

◆ 自动学习和更新功能

◆ 支持DTC、DCE 、外时钟方式、内时钟工作方式

◆ 220V±20%交流电源、-48V、+24V

## 1.3 参数及指标

  - V.35接口

速    率：   2048Kbps

接口特性：   满足V.35标准

连 接 器：   DB25孔座

连接方式：   DCE

时钟方式：   内时钟、外时钟

- 10Base-T端口

速率： 10M

协议:  支持IEEE 802.3，IEEE 802.1Q(VLAN)

MAC地址表: 可以学习4096个MAC地址

以太网总缓存: 64MBits SDRAM

物理接口：  RJ45座,支持AUTO-MDIX(交叉线直通线自适应)

## 1.4 外形尺寸

台式设备（迷你型）：210mm（L）×138mm（W）×30mm（H）

## 1.5 供电条件

直流供电电压：DC-48V，容差范围 -36V~-72V；

直流供电电压：DC-24V，容差范围 -18V~-36V；

交流供电电压：AC220V±20%，50HZ

功    耗：		≤5W

## 1.6 工作环境

工作温度：		  -10°C~50°C

贮存温度：		  -40°C~+70°C

相对湿度：		  95 %

无腐蚀性和溶剂性气体，无扬尘，无强磁场干扰

## 1.7 包装

包装盒内的设备及配件清单如下：

转换器设备												1 	台

DB25/M34配件                                 1  根

220V电源线（220V时）	     			     	      1	根

用户手册													1	本

# 第二章 设备说明

## 2.1 前面板

图一：V35/ETH转换器 前面板功能分布示意图

### 2.1.1 指示灯

设备前面板有7个工作指示灯，指示本端设备工作及告警状态。

| 名称 | 颜色 | 含义 | 状态 | 状态说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PWR | 绿 | 电源指示 | 亮 | 供电正常 |
| DATA | 黄 | 局域网收发数据指示 | 闪烁 | 正在收数据 |
| LINK | 绿 | 与HUB连接指示 | 亮 | 以太网连接正常 |
| TXD | 黄 | V35发数据指示 | 闪烁 | 正在发数据 |
| RXD | 黄 | V35收数据指示 | 闪烁 | 正在收数据 |
| TEST | 黄 | 测试灯 | 亮 | ANA,DIG,REM,PATT按钮有任一按下时 |
| PTOK | 绿 | 伪随机码检测正常 | 亮 | 伪随机码检测没有误码时亮, 有误码时闪烁不亮 |

### 2.1.2  测试按钮

前面板上有四个按钮开关，从左到右分别为：

ANA：V.35口的本地自环，用于检测本端设备及连接线是否正常。

DIG：以太网口本地自环回，用于检测对端设备及V.35线路。

REM： 备用

PATT： 伪随机码检测：产生伪随机序列码输到以太网输入口，并检测以太网的输出信号是否符合该序列标准。符合则PTOK灯亮，否则该灯灭。

环路一开通时可以检测本端设备工作是否正常，环路一关闭，环路二开通时可以检测V.35传输线路和两端设备是否正常。

注意：

①:按下前面板上任何一个开关,都会中断正常数据通信业务，转入测试模式。

②:进行PATT模式测试时，必须保证线路形成一环路，否则发出的伪随机序列码无法返回。

## 2.2 后面板

后面板示意图如下:

图二：V35/ETH转换器 后面板功能分布示意图（220V）

图三：V35/ETH转换器 后面板功能分布示意（-48V）

### 2.2.1 电源部分

设备支持AC220V/DC-48V/DC+24V多种电源（可选）；

- 如选用AC220V电源，则使用随机的电源线把设备的电源输入口与电源插座连接起来，给设备提供AC220V的供电电源。

- 如选用直流电源供电方式，连接方式如下：

正常接法 “FG”    极 接大地；

“DC-48V” 极 接电源的负极；

“GND”    极 接电源的正极

注：设备具有极性保护措施，电源正负极接反时设备不会因此损坏，且可正常工作，便于设备维护及安装。（此种电源包含DC48V，DC-48V，DC24V，DC-24V等）。

### 2.2.2 以太网口(10M)

后面板上有10M RJ45口，支持AUTO-MDIX(交叉线和直连线自适应)。RJ45口管脚排列见上图，直通线及交叉线的做法见下图。

图四. 10/BT-V35接口转换器 LAN接口管脚定义及做线图

### 2.2.3 V.35管脚定义

后面板上的DB25孔式插座用作V.35数据口，具体定义见下表：

| 管脚编号 | 管脚名称 | 对应的34针标准 插座管脚编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保护地 | A |
| 7 | 信号地 | B |
| 2 | 发数据A | P |
| 14 | 发数据B | S |
| 3 | 收数据A | R |
| 16 | 收数据B | T |
| 4 | 请求发送 | C |
| 5 | 清零发送 | D |
| 6 | DCE准备好 | E |
| 20 | DTE准备好 | H |
| 8 | 数据载波检测到 | F |
| 24 | 发送时钟A(来自DTE) | U |
| 11 | 发送时钟B(来自DTE) | W |
| 15 | 发送时钟A(来自DCE) | Y |
| 12 | 发送时钟B(来自DCE) | AA |
| 17 | 接收时钟A(来自DCE) | V |
| 9 | 接收时钟B(来自DCE) | X |

## 2.3 后面板拔码开关

其中第1-5位用于设置V.35口的速率，具体设置方法见下表：

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | V.35口速率 （Kbit/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 64 |
| ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 128 |
| OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 192 |
| ON | ON | OFF | OFF | OFF | 256 |
| OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 320 |
| ON | OFF | ON | OFF | OFF | 384 |
| OFF | ON | ON | OFF | OFF | 448 |
| ON | ON | ON | OFF | OFF | 512 |
| OFF | OFF | OFF | ON | OFF | 576 |
| ON | OFF | OFF | ON | OFF | 640 |
| OFF | ON | OFF | ON | OFF | 704 |
| ON | ON | OFF | ON | OFF | 768 |
| OFF | OFF | ON | ON | OFF | 832 |
| ON | OFF | ON | ON | OFF | 896 |
| OFF | ON | ON | ON | OFF | 960 |
| ON | ON | ON | ON | OFF | 1024 |
| OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 1088 |
| ON | OFF | OFF | OFF | ON | 1152 |
| OFF | ON | OFF | OFF | ON | 1216 |
| ON | ON | OFF | OFF | ON | 1280 |
| OFF | OFF | ON | OFF | ON | 1344 |
| ON | OFF | ON | OFF | ON | 1408 |
| OFF | ON | ON | OFF | ON | 1472 |
| ON | ON | ON | OFF | ON | 1536 |
| OFF | OFF | OFF | ON | ON | 1600 |
| ON | OFF | OFF | ON | ON | 1664 |
| OFF | ON | OFF | ON | ON | 1728 |
| ON | ON | OFF | ON | ON | 1792 |
| OFF | OFF | ON | ON | ON | 1856 |
| ON | OFF | ON | ON | ON | 1920 |
| OFF | ON | ON | ON | ON | 1984 |
| ON | ON | ON | ON | ON | 2048 |

第6位：

OFF正常。

ON:V.35发送时钟反相.

第7位：

OFF V.35工作于外时钟方式.

ON：V.35为内时钟工作方式。

第8位：

OFF V.35作为DTE工作方式(和基带MODEM等DCE设备相连)

ON：V.35为DCE工作方式(和路由器等DTE设备相连)

# 第三章 典型应用

# Text boxes

伪随机码

接收比较

V.35

处理

电路

V35接口

Lan接口

检测时两个自环环路必须保证有一路开通

环路一

环路二