HS-CON201 接口转换器(成帧)

Use’s Reference Manual

用户手册

广州汉信通信设备有限公司

电话：020-85548287 85548285

网址：www.hansun.com.cn

中国  广州

目   录

第一章  产品概述

1．1 概述

1．2 产品特点

第二章  功能及设置

2．1 前面板分布及功能说明

（1）按钮开关

（2）指示灯说明

2．2 后面板分布及功能说明

（1）电源部分

（2）8位拨码开关及定义

（3）E1阻抗切换按钮

（4）E1接口BNC插座及RJ45插座

（5）V.35数据接口（DATA  PORT）

2．3 底面板分布及功能说明

第三章  技术参数及指标

3．1 参数及指标

（1）E1接口

（2）V.35接口

（3）外形及重量

（4）工作条件

3．2典型应用方案

第四章  安装及故障排除

4．1 安装步骤

4．2 故障诊断及排除

附录

第一章  产品概述

# 1. 1 概述

# E1/V35 接口转换器提供ITU-T G.703标准E1接口与标准V.35接口之间的物理层转换。为网络中不同接口设备之间的通信提供安全、无缝的连接。还可以从G.703 E1中任意抽取指定时隙，组成N*64K（N=1~32）的V.35通道，适用于传输设备的E1通道部分时隙可供利用，而需要传输数据的设备为V.35的场合，V.35数据接口模式为DCE，可与DTE或DCE设备对接。

# 1. 2 产品特点

- 电路精心设计，采用全硬件方案，保证设备的可靠性，基本上不采用专用芯片，生产不受采购影响；

- 系统经过严格的测试和实用验证，完全符合ITU-T V.35、G.703、G.704等建议；

- 特有的双排指示，可以方便的判断远端、本端设备的工作状态；

- 硬件实现31个时隙中任意几个时隙的选择；

- 提供多种时钟方式；

- 提供3种环回功能：E1本端自环（ANA），V.35自环（DIG），令对端以太网自环（REM）；

- 有伪随机码测试功能（PATT），便于线路开通，即可以当一个的2M误码仪来用；

- 支持E1接口的75欧姆非平衡/120欧姆平衡两种阻抗；

- V.35接口支持热插拔；

- V.35接口多种时钟源与时序选择；

- 完成E1与V.35接口电平之间的转换；

- 工作时钟可支持内时钟、外时钟、线路时钟；

- 可选AC 220V，DC -48V、DC +24V；

- 规格：台式或卡式机型可选。

第二章  功能及设置

2．1 前面板分布及功能说明

图一：E1/V35转换器 前面板功能分布示意图

#### （1）按钮开关

前面板上有四个按钮开关(默认状态为弹开)，从左到右分别为：

ANA：E1口的本地自环，用于检测本端设备及连接线是否正常。

图二：ANA按钮功能及使用图示

DIG：V.35口本地向远端环回，用于检测对端设备及E1线路。

图三：DIG按钮功能及使用图示

REM：命令远端V.35向本端环回，由于该命令必须通过E1线路送到对端才能生效，在不成帧状态时（所有时隙都用来传输V.35的数据时）此命令无效。

图四：REM按钮功能及使用图示

PATT：伪随机码检测：产生伪随机序列码传输到V.35输入口，并检测V.35的输出信号是否符合该序列标准，符合则PTOK灯亮，否则该灯灭或闪烁。（参照表二）

图五：PATT按钮功能及使用图示

环路一开通时可以检测本端设备工作是否正常，环路一关闭，环路二开通时可以检测E1传输线路和两端设备是否正常。

注：  ①  按下前面板上任何一个开关，都会中断正常数据通信业务，转入测试模式；

②  进行PATT模式测试时，必须保证线路形成一环路，否则发出的伪随机序列码无法返回。

（2）指示灯说明

前面板共有两排指示灯：

上排（Local）指示本端设备工作状态的指示；

下排（Remote）指示远端设备工作状态。（只有在成帧状态，并且该设备成对使用时，下排指示灯才会工作）。

从左到右分别为：（表一）

| 名称 | 颜色 | 状态 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| TXD | 黄色 | 闪烁 | 闪烁表示V35数据口有数据输出，闪烁的速度越快，表示V35口的速率越高 |
| RXD | 黄色 | 闪烁 | 闪烁表示V35数据口有数据输入，闪烁的速度越快，表示V35口的速率越高 |
| LOS | 红色 | 亮 | E1信号丢失告警（E1线路尚未开通、接入不正确或断线） |
|  |  | 灭 | E1线路信号输入正常 |
| LOF | 红色 | 亮 | E1成帧时，表示E1信号的帧失步告警 |
|  |  | 灭 | E1处于非成帧状态或E1成帧时线路信号正常 |
| TEST | 黄色 | 亮 | 设备处于测试状态（ANA，DIG，REM，PATT其中任一按钮按下时） |
|  |  | 灭 | 设备未处于测试状态（ANA，DIG，REM，PATT按钮全部为弹开状态） |
| PTOK | 绿色 | 亮 | PATT按钮按下时，伪随机码检测正常 |
|  |  | 灭 | PATT按钮按下时，伪随机码检测未通过 |
|  |  | 闪烁 | PATT按钮按下时，伪随机码检测有误码 |
| PWR | 绿色 | 亮 | 电源工作正常 |
|  |  | 灭 | 电源未接通 |

注：当前面板上除电源灯外的所有灯一起闪亮时，设备可能有以下两种设置错误：

第一、两台都处于内时钟方式，但两端的时隙设置不一致；

第二、两台E1/V.35接口转换器的环回设置使得E1线路形成一个死循环，如两台都按下DIG。

2.2 后面板分布及功能说明

图六：E1/V35转换器 后面板功能分布示意图

（1）电源部分

设备支持AC220V/ DC-48V/ DC+24V三种电源（可选），如用户使用DC-48V/ DC+24V电源，设备内部DC-48V/DC +24V电源电路有极性自动检测功能，所以DC-48V/DC+24V电源极性没有正反之分，两个接头可以任意安装。

（2）8位拨码开关及定义

设备前面板上有8位拨码开关，其中：

前3位用于时钟设置（DIP1~3：clk1、clk2、tclk.inv）；

后5位DIP4~8位时隙设置开关。

① 时钟开关设置（DIP1、DIP2）（表二）

| Clk1 | Clk2 | 时 钟 方 式 | 适用范围 | 模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | E1主时钟，V.35内时钟 | 和路由等DTE设备相连时 | 1 |
| ON | ON | E1线路时钟，V.35内时钟 |  | 2 |
| ON | OFF | E1外时钟，V.35外时钟 | 和DDN，ATM等DCE设备相连时 | 3 |
| OFF | ON | E1线路时钟，V.35外时钟 |  | 4 |
| 常 用 时 钟 方 式 | 1、和路由(或其它DTE设备)相连，成对使用时，局端为模式1，用户端为模式2，用户端的时隙设置能跟随局端设置。 |
|  | 2、一端与DDN(或其它DCE设备)相连，另外一端和路由(或其它DTE设备)相连，DDN端为模式3（尾接方式），路由端为模式2，路由端的时隙设置能跟随DDN端设置。 注意：当转换器和DCE设备（DDN或ATM交换）相连时，V.35口应用交叉线，请在订货时向我公司说明。 |

② 时钟反向开关（DIP3、DIP4）

DIP3： Tclk.inv   ON：V.35发送时钟反相, OFF正常。

( 时隙设置（DIP4~8）（表三）

1代表对应位OFF，0代表对应位ON

| 开通时隙数 | DIP 4 | DIP 5 | DIP 6 | DIP 7 | DIP 8 | E1口速率（Kbit/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2048（E1不成帧） |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1984 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1920 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1856 |
| 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1792 |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1728 |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1664 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1536 |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1472 |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1408 |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1344 |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1280 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1216 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1152 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1024 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 896 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 832 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 768 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 704 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 640 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 576 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 512 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 448 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 384 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 256 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 192 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |

- 4~8全为OFF时为2M透时传输(不成帧)， 4~8如不为全OFF 时即为成帧状态；

- 两台E1/V35转换器成对使用时，一台设为主机（E1主时钟），另一台设为从机（E1线路时钟）时，此时从机会自动跟随主机的速率设置；

- 与卡式设备对连时，卡式设备由网管控制时，台式设备设置成从机（E1线路时钟），这时可以跟随卡式设备的网管设置，32个时隙可以任意抽取配置。

（3）E1阻抗切换按钮

设置不平衡式E1插座按钮75Ω（不平衡式E1插座）/120Ω（平衡式E1插座）的设置方式有两种方法，在后面板的75Ω/120Ω转换按钮如下：（表三）

| 线路类型 | 开关状态 |
| --- | --- |
| 120Ω | 弹开 |
| 75Ω | 按下 |

（4）E1接口（BNC插座及RJ45插座）

图七：E1/V35转换器 E1接口图示

RX：  75Ω（BNC）不平衡E1输入（如上图所示）

TX：  75Ω（BNC）不平衡E1输出（如上图所示）

120Ω：120Ω（RJ45）平衡E1输入与输出（如上图所示）

（5）V.35数据接口（DATA  PORT）

后面板上的DB25孔式插座用作V.35数据口，本产品出厂时，随机配件中有一根可将DB25M转换成DB34F直通线（头），可与DTE设备直接相连，当设备需要与DCE设备相连时，可通过交叉线尾接，请在订货时向我公司说明。

第三章  技术参数及指标

3．1 参数及指标

（1）E1接口

接口码速：      n×64Kbps，n取值：1～32

码    型： 	     HDB3码

连 接 器：      75Ω不平衡/120Ω平衡

时    钟：      三种时钟方式可选

抖动特性：      满足G.742和G.823标准

帧 结 构：      成帧结构，满足G.704标准，可分时隙

（2）V.35接口

速    率：     	n×64Kbps , n取值：1～32

接口特性： 		   满足V.35标准

连 接 器： 		   DB25孔座

连接方式： 		   DCE

时钟方式：       G.703恢复时钟、内时钟

（3）外形及重量

尺  寸：         210mm(宽)×30mm(高)×150mm(深)

重  量：         0.8 kg

（4）工作条件

电    压：       AC180 ~ AC240V  DC -48V  DC +24V

功    耗：       <5W

工作温度：       0℃ ~ 50℃

贮存温度：       -40℃~ +70℃

相对湿度：       5% ~ 95 %

无腐蚀性和溶剂性气体，无扬尘，无强磁场干扰。

3．2典型应用方案

图九：应用方案（一）

图十：应用方案（二）

图十一：应用方案（三）

图十二：应用方案（四）

第四章  安装及故障排除

4．1 安装步骤

（1）安装

1、开箱时请注意包装箱方向，保证正面朝上，以免丢失附件；

2、单台E1/V.35接口转换器所用附件见随机装箱单，请注意查验，

如有异常情况请马上与本公司或当地办事处联系。

（2）电源

检查E1/V.35接口转换器的电源配置，内部DC-48V/ DC+24V电源电路有极性自动检测电路，所以DC-48V/ DC+24V电源极性没有正反之分，两个接头可以任意安装（请在本说明书要求的工作条件下使用此设备），安装要保证牢固且无短路。

（3）使前面板上所有按钮处于关闭状态（弹开），按要求设置好时钟、V.35接口速率、E1口阻抗，插上V.35线，E1输入、输出线。打开电源，设备正常工作（该设备正常工作时，PWR应该亮，TXD、RXD闪烁其余灯都应该灭）。

如果设备不能如前所述正常工作，请参看：故障诊断及排除，如仍不能排除故障，请及时与本公司联系。

4．2 故障诊断及排除（表五）

| 序号 | 故障现象 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PWR灯不亮 | 检查电源接入是否正常 |
| 2 | LOS灯亮 | 用自环线把TX（输出口）与RX（输入口）环回如果该灯灭，用万用表检查输入E1线（正常时芯与外皮是不通的，芯与芯电阻为零，外皮与外皮电阻应为零）或对端的设备是否工作 |
| 3 | LOS不亮，但LOF灯亮 | 基本上出于以下四种原因： 第一、E1输入线路故障： 同轴线的芯与皮相通，或芯与皮交叉， 120Ω平衡状态时一根线不通； 第二、一端的设备工作在成帧状态另一端设备工作在不成帧状态； 第三、E1通道有问题，可以通过PATT与REM组合检查；（见7） 第四、设备处于外时钟方式，但外部设备提供的时钟速率与E1/V35接口转换器所设置的时钟速率不一致。 |
| 4 | TXD灯闪亮，但RXD灯不亮 | 按下ANA开关，如果TXD与RXD都闪亮，则问题出在对端，按下DIG开关将信号环回至远端，来配合对端检查 （见7） |
| 5 | 数据能通但有丢包 | 设备时钟是否有问题，确定线路中是否所有的设备都设置从时钟，如果是，应将其中一台设置成主时钟，或者设成两个主时钟 |
| 6 | 数据能通但有丢包 | 确定线路中是否所有的设备都设置线路时钟，如果是，应将其中一台设置成主时钟。如何设置设备通过交叉线与DCE设备尾接时的时钟设置， 如果DCE设备设置为外时钟，则本设备应设置成内时钟。如果DCE设备设置为内时钟，则本设备应设置成外时钟。 |
| 7 | 所有的灯都正常，但数据不通 | 1．本端测试方法（工作于成帧状态，设备点对点成对端使用） REM按钮+ PATT按钮时： PTOK灯不亮 ----＞ E1传输通道有问题 PTOK灯亮 ----＞ E1传输通道正常 ２．两端配合测试方法（成帧或非帧状态，设备点对点成对使用） 对端DIG按钮+本端PATT按钮时： 本端PTOK灯不亮----＞ E1传输通道有问题 本端PTOK灯亮 ----＞ E1传输通道正常 |
| 备注：如何检查设备是否正常？ 先将一台设备接通电源按下ANA按钮，再把PATT按钮按下，PTOK灯亮；把ANA键释放，PTOK灯不亮，则可以认为这台设备是正常的； 两台设备对接：将一台设备的PATT键打下，PTOK灯不亮，将对端设备的DIG键打下，PTOK灯亮，则可以认为这两台设备及E1通信线路已正常。 注意： 1、当测试TEST灯亮时（说明有测试按钮按下，此时正常数据通信业务被中断； 2、伪随机序列（PATT）模式测试时，必须保证线路形成环路，否则发出的伪随机序列码无法返回。 |

附录：

1、时钟及其用途

内 时 钟：此时设备的启用内部晶振所产生的时钟；

外 时 钟：此时设备从V.35数据口获取时钟，这种时钟方式常用于与DCE设备对接时，即所谓的尾接方式；

线路时钟：此时设备的工作时钟从收E1信号中提取，工作于此方式的设备能自动跟踪对端设备的时隙设置。

2、V.35接口管脚定义如下：

| 管脚编号 | 管脚名称 | 对应的34针标准 插座管脚编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保护地 | A |
| 7 | 信号地 | B |
| 2 | 发数据A | P |
| 14 | 发数据B | S |
| 3 | 收数据A | R |
| 16 | 收数据B | T |
| 4 | 请求发送 | C |
| 5 | 清零发送 | D |
| 6 | DCE准备好 | E |
| 20 | DTE准备好 | H |
| 8 | 数据载波检测到 | F |
| 24 | 发送时钟A(来自DTE) | U |
| 11 | 发送时钟B(来自DTE) | W |
| 15 | 发送时钟A(来自DCE) | Y |
| 12 | 发送时钟B(来自DCE) | AA |
| 17 | 接收时钟A(来自DCE) | V |
| 9 | 接收时钟B(来自DCE) | X |

# Text boxes

OFF

检测时两个自环环路必须保证有一路开通