FMO-ETH光纤Modem

Use’s Reference Manual

用户手册

版本号： 	2.6

修订日期：	2006.09.8

致用户：

感谢阁下使用本公司产品。请在使用本产品前，仔细阅读用户手册，并妥善保管，以备参考使用。

警告

1、请勿让本产品淋雨或受潮，以免造成性能下降或损坏。

2、安装本产品前请核对型号，并按用户手册要求安装。

目  录

第一章  产品简介	1

§1.1 功能	1

§1.2 主要特点	1

§1.3 参数及指标	2

§1.4 外形尺寸	2

§1.5 工作条件	3

§1.6 包装	3

第二章  安装说明	4

§2.1 前面板分布	4

§2.1.1 指示灯	4

2.2 后面板分布	5

§2.2.1 电源部分	5

§2.2.2 光接口	5

§2.2.3以太网口(LAN 口)	6

§2.2.4 环路测试按钮开关	7

§2.3	设备设置	8

§2.3.1 时钟设置	9

§2.3.2 以太网口设置	9

§2.3.3 以太网监控设置	9

第三章 安装步骤	10

第四章 故障排除及诊断	11

第五章 典型应用	13

# 第一章  产品简介

## §1.1 功能

ETH光纤MODEM的作用就是将一个2,048kbps 的以太网数据信号,直接调制到单模或多模光纤上,用户可选择普通光纤波长和接头类型。实现数据的远距离传输，与E1光纤MODEM配合使用，可用于ATM或DDN的以太网数据通道的延伸。

## §1.2 主要特点

- 基于自主知识产权的集成电路

- 提供2种时钟方式: 光路恢复时钟,主时钟,

- 以太网接口10M/100M，全/半双工完全自适应,支持VLAN协议

- 以太网口支持支持AUTO-MDIX(交叉线和直连线自适应)

- 提供环回功能：光路本端自环,以太网自环

- 有以太网监控自动复位功能，不会死机

- 有伪随机码测试功能，便于线路开通即,可以当一个的2M误码仪来用

## §1.3 参数及指标

- 光纤接口

波长：单模1310nm/1550nm/多模可选(定货时应提出要求)

光纤芯数:收发双芯,收发单芯可选(定货时应提出要求)

发送功率：-9dBm/-5dBm

传输长度:0-50公里/120公里可选(定货时应提出要求)

接收灵敏度：优于-36dBm(误码率<10-11)

光路编码：加扰NRZ码

连接器：SC/FC(定货时应提出要求)

- 10/100Base-T端口

速率：10M或100M，全双工，半双工完全自适应

协议: 支持IEEE 802.3，IEEE 802.1Q(VLAN)

MAC地址表:可以学习4096个MAC地址

以太网总缓存:64MBits SDRAM

物理接口：RJ45座,支持AUTO-MDIX(交叉线直通线自适应

## §1.4 外形尺寸

台式设备: 212（宽）×138（深）×30（高）mm

## §1.5 工作条件

电压：			AC180V ~ 240V；DC –48V；DC +24V

功耗：			≤5W

工作温度：		0°C~50°C

贮存温度：		-40°C~+70°C

相对湿度：		95 %

无腐蚀性和溶剂性气体，无扬尘，无强磁场干扰。

## §1.6 包装

包装盒内的设备及配件清单如下：

ETH光纤MODEM					      	   			1	台

AC220V电源线(AC220V时)		 		               1 	条

用户手册													   1	本

# 第二章  安装说明

## §2.1 前面板分布

图1.  前面板图

### §2.1.1 指示灯

从左到右面分别为

| 名称 | 颜色 | 状态 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 黄色 | 亮 | 表示以太网口数据收发正常 |
|  |  | 快闪 | 表示以太网口只接收到数据，没有发送数据 |
|  |  | 慢闪 | 表示以太网口只发送数据，没有接收到数据 |
|  |  | 灭 | 表示以太网口没有数据接收和发送 |
| LNK | 绿色 | 亮 | 以太网连接正常 |
| LOS | 红色 | 亮 | 光路信号丢失 |
|  |  | 灭 | 光路信号正常 |
| LOF | 红色 | 亮 | 表示光路帧失步告警信号 |
|  |  | 灭 | 光路处于2048K速率或非2048K时光线路信号正常 |
| TEST | 黄色 | 亮 | 设备处于测试状态(ANA,DIG,REM,PATT有任一接下时) |
|  |  | 灭 | 设备处于正常工作状态 |
| PTOK | 绿色 | 亮 | PATT按钮按下时,伪随机码检测正常 |
|  |  | 灭 | PATT按钮按下时,伪随机码检测不通 |
|  |  | 闪烁 | PATT按钮按下时,伪随机码检测有误码 |
| PWR | 绿色 | 亮 | 电源已接上 |
|  |  | 灭 | 电源没有接上 |

## 2.2 后面板分布

图2.   设备后面板图

### §2.2.1 电源部分

- AC220V电源插座(交流机型)：输入交流AC220V电源。

- DC-48V直流插座/ DC+24V直流插座(直流机型)：接口转换器内部有电源极性自动检测电路，所以DC-48V/DC+24V电源极性没有正反之分，-48V/+24V和GND两个接头可以任意安装

### §2.2.2 光接口

后面板有光纤出口，FC或SC头(订货时选定)

TX为光信号输出口            RX为光信号输入口

### §2.2.3以太网口(LAN 口)

后面板上有10/100M RJ45口，支持AUTO-MDIX(交叉线和直连线自适应)。RJ45口管脚排列见上图，直通线及交叉线的做法见下图。

图5. LAN接口管脚定义及做线图

请注意：当LAN口的线较长时，务必使用收信号的两脚接到同一对双绞线中，发信号的两脚接到同一对双绞线中。

### §2.2.4 环路测试按钮开关

后面板上有四个按钮开关，从左到右分别为：

- ANA：光口的本地自环，用于检测本端设备及连接线是否正常

图3 :ANA测试按钮示意图

- DIG：以太网口本地自环回，用于检测对端设备及光纤线路

图4 :DIG测试按钮示意图

- REM（备用）

- PATT： 伪随机码检测：产生伪随机序列码输到以太网输入口，并检测以太网的输出信号是否符合该序列标准。符合则PTOK灯亮，否则该灯灭

图5 :PATT测试按钮示意图

环路一开通时可以检测本端设备工作是否正常，环路一关闭，环路二开通时可以检测光纤传输线路和两端设备是否正常

注意：

(1)按下前面板上任何一个开关,都会中断正常数据通信业务，     转入测试模式。

(2)进行PATT模式测试时，必须保证线路形成一环路，否则发出的伪随机序列码无法返回。

## §2.3	设备设置

设备面板上有8位拔码开关

用于时钟设置和以太网速率设置

### §2.3.1 时钟设置

设备前面板有8位DIP拔码开关，第1位为时钟开关：

| DIP 1 | 描述 |
| --- | --- |
| OFF(向上) | 光路内时钟(默认) |
| ON(向下) | 光路线路时钟 |
| 备注：通讯时，一台为内时钟，一台可为线路时钟 |

### §2.3.2 以太网口设置

设备前面板有8位DIP拔码开关，第2位为以太网设置：

| DIP 2 | 描述 |
| --- | --- |
| OFF(向上) | 10/100M 全半双工自适应(默认) |
| ON(向下) | 10M 全半双工自适应 |

### §2.3.3 以太网监控设置

设备前面板有8位DIP拔码开关，第3位为以太网复位设置：

| DIP 3 | 描述 |
| --- | --- |
| OFF(向上) | 以太网监控自动复位功能并闭(默认) |
| ON(向下) | 以太网监控自动复位功能开启 |

# 第三章 安装步骤

- 开箱，根据装箱清单清点箱内设备及配件的型号、数量是否正确并检查所有物品是否完好，如有不符请及时与本公司或当地代理商联系。

- 检查电源配置，如果是直流输入请注意电压值然后按要求输入电源。

- 使用前，请先做以下测试：

  - 检查后面板上所有环路测试按钮开关是否松开，此时PWR灯与LOS 灯亮外，其余灯都应灭。

  - 如果该设备工作于成帧状态，则LOS 应与LOF同时亮。

  - 按下PATT 按钮，TEST 灯亮，但PTOK 灯不亮，再按下ANA按钮，PTOK 灯亮，同时LOS 灭。

  - 如果是双端使用的方案，在按下PATT按钮的基础上，可以松开ANA按钮，请远端将DIG按钮或者REM按下，PTOK亮。

- 如果设备指示灯如前所述正常工作，则松开后面板上所有开关，关闭电源，按要求设置好时隙开关和时钟，插上光纤输入输出线，打开电源，设备进入正常工作状态。

- 如果设备不能如前所述正常工作，请参考第四章：故障诊断及排除，如仍不能排除故障，请及时与本公司或当地代理商联系

# 第四章 故障排除及诊断

正常工作时,LINK，PWR亮,DATA灯亮,其余灯都应该灭

| 序号 | 故障现象 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PWR灯不亮 | 检查电源接入是否正常 |
| 2 | LOS灯亮 | 用自环线把TX（输出口）与RX（输入口）环回,如果该灯灭,则重点检查输入光纤线 |
| 3 | LINK灯不亮 | 检查以太网线是否压正确 |
| 4 | 所有的灯都正常,但数据PING不通 | 两端局域网是否在同一网段 |
|  |  | 有否有测试按钮按下,TEST灯是否亮,清除所有按钮 |
|  |  | 打下PATT并通知对端将以太网环回(按下DIG),如果PTOK灯不亮,则表示光纤传输通道有问题 |
|  |  | 检查是否有数据向以太网端环回的可能性(如光纤环路没有撤,对端设备DIG接下等),可以在本端接下PATT接钮,看PTOK灯是否点亮,如果PTOK亮,说明线路中有环路存在 |
| 5 | 数据能通但有丢包 | 检查以太网口的交叉线或直通线的做法是否正确，正确做法应该是1、2两脚用一对双绞线，3、6两脚用同一对双绞线 |
|  |  | 光纤口时钟是否设成两个都为线路时钟,应为两个主时钟或一个主时钟一个路线路时钟 |
|  |  | 检查局域网中是否有网络病毒存在,这些病毒能大量地制造以太网包,向端口发送,造成以太网拥堵。 |
| 备注：如何检查设备是否正常？ (1) 如果先将一台设备按下ANA键，再把PATT键按下，PTOK灯亮，如果把ANA键释放，PTOK灯不亮，则可以认为这台设备是正常的。 (2) 如果将一台设备的PATT键打下，PTOK灯不亮，将对端设备的DIG键打下，PTOK灯亮，则可以认为这两台设备及E1通信线路已正常 注意： 1、 当测试TEST灯亮时（说明有按钮为ON 有可能中断正常数据通信业务） 2、 伪随机序列（PATT）模式测试时，必须保证线路形成环路，否则发出的伪随机序列码无法返回 |

# 第五章 典型应用

图6 设备典型应用图 例1

图7 设备典型应用图 例3

# Text boxes

伪随机码

接收比较

光

处理

电路

光接口

以太网接口

检测时两个自环环路必须保证有一路开通

环路一

环路二