<一>10/100M光纤收发器使用说明

使用光纤收发器之前请仔细阅读本手册，如有疑问请致电当地经销商或本公司。

# 一、概述

HS130系列光纤收发器是一种将以太网电信号转换成光信号或光信号转换成以太网电信号的光电转换设备，通过将电信号转换为光信号在多模或单模光纤上传输，突破了电缆传输距离短的限/制，使得以太网在保证高带宽传输的前提下，利用光纤介质实现几公里甚至上百公里的远距离传输。使用光纤收发器构造网络能够节省网络投资。使用光纤收发器是现在在网络设备价格昂贵的情况下，一种符合网络现状的良好的远距离传输解决方案。

图1-1 光纤收发器应用示意图

# 二、产品特性

1.内置高效交换内核，抑制广播风暴，实现流量控

制，CRC差错校验；

2.支持100Base-FX光纤传输标准，可与其他产品互连；

3.支持SPANNING TREE构造容错网络

4.10/100Mbps、全双工/半双工自动协商，可平滑升

级；

5.最远传输距离可达到120公里；

6.内、外置电源的独立式收发器、插卡式收发器、

十四槽和十六槽机箱，配置灵活；

7.双电源容错机箱，热插拔模块，高可靠性；

8.高速缓存容量：1M Bits；

9.内置MAC地址缓存空间：1K；

三、产品协议

# IEEE802.3 以太网标准

IEEE802.3u 快速以太网标准

IEEE802.3d Spanning Tree标准

四、产品分类

1.本类产品按外形结构可分为：桌面型内、外置电源独立式光纤收发器、插卡式光纤收发器、机架式光纤收发器；

2.本类产品按使用光纤数量可分为：单纤收发器和双纤收发器；

3.本类产品按使用光纤类型可分为：多模收发器和单模收发器；

4.本类别产品传输速率为：10/100M自适应。

# 5.外置收发器可与十四槽机箱配套使用；插卡式

收发器可与十六槽机箱配套使用。

各类型光纤收发器的面板结构图（仅供参考，产

品真实外观以实物为准）如下：

图1-2 各类型光纤收发器面板结构图

五、指示灯状态说明

表5.1光纤收发器指示灯说明

| 指示灯 | 功能 | 状态 | 工作情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR | 电源指示灯 | 亮 | 有电 |
|  |  | 灭 | 无电 |
| FX | 光口链接/状态指示灯 | 亮 | 有光输入 |
|  |  | 灭 | 无光输入 |
| FX LINK/ACT | 光口链接/状态指示灯 | 亮 | 光纤链路连通 |
|  |  | 闪烁 | 有数据流 |
|  |  | 灭 | 光纤链路未连通 |
| FDX | 光口工作模式指示灯 | 亮 | 全双工 |
|  |  | 灭 | 半双工，有数据碰撞时闪烁 |
| TX-100 | 电口信号 指示灯 | 亮 | 100M信号 |
|  |  | 灭 | 10M信号 |
| TX LINK/ACT | 电链接/状态 指示灯 | 亮 | 接通 |
|  |  | 闪烁 | 有数据流 |
|  |  | 灭 | 未接通 |

六、安装与连接

1．光纤收发器一般成对使用。典型的连接如下图所示：

图1-3光纤收发器连接示意图

2．双绞线的连接方式：

a、直接与PC连接时，双绞线为平行线；

b、与交换机或集线器连接时，双绞线为交叉线。

注：如光纤收发器支持MDI/MDIX功能，则双绞线类型不限。

3．光纤接口的连接必须注意单模、多模匹配。一端收发器的发射口（TX）连接另一端收发器的接收口（RX）。光纤接口的主要类型为SC、ST、FC等。如果是单纤收发器则只有一个光口同时为TX和RX。

适用光缆：

多模光缆：50/125、62.5/125、100/140um

单模光缆：8.3/125、8.7/125、9/125、10/125um

4．首先确认设备的输入额定电压是220V还是-48V，然后接通对应的电源后，如PWR亮，表示供电正常。

七、技术参数

表7.1相关指标与参数

| 项目 | 10/100M多模收发器 | 10/100M单模收发器 |
| --- | --- | --- |
| 线缆类型 | 多模光纤/双绞线 | 单模光纤/双绞线 |
| 传输类型 | （快速）以太网 | （快速）以太网 |
| 传输方式 | 10/100M全/半双工 | 10/100M全/半双工 |
| MTBF | >3年 | >3年 |
| 误码率 | <1E-8 | <1E-8 |
| 数据缓存器 | 1MBits | 1MBits |
| 功率稳定率 | 0．2mw/℃ | 0．2mw/℃ |
| 光功率接收动态范围（DBm） | 0~-30 | 0~-40 |
| 工作温度 | 0℃~70℃ | 0℃~70℃ |
| 储存温度 | -45℃~80℃ | -45℃~80℃ |
| 最大电流 | 800mA | 800mA |
| 功耗 | 2．5w | 2．5w |
| 兼容性 | 与其他标准产品相兼容 | 与其他标准产品相兼容 |
| EMC | 符合FCC Part15 | 符合FCC Part15 |
| 体积 | 95×70×26mm | 外置：长×宽×高 |
|  | 140×110×30mm | 内置：长×宽×高 |

# 八、光传输特性

表8.1光传输特性

| 产品型号 | 发射波长nm | 接收波长nm | 发射功率dBm | 接收灵敏度dBm | 饱和光功率dBm | 估计传输距离Km | 光损耗dB/Km | 光纤数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HS130-MSC-2 | 1310 | 1310 | -22~-12 | ≤-30 | ≥-3 | 2 | 2 | 双纤 |
| HS130-SSC-25 | 1310 | 1310 | -15~-8 | ≤-38 | ≥0 | 25 | 0.35 | 双纤 |
| HS130-SSC-40 | 1310 | 1310 | -8~-3 | ≤-38 | ≥0 | 40 | 0.35 | 双纤 |
| HS130-SSC-60 | 1310 | 1310 | -3~0 | ≤-38 | ≥0 | 60 | 0.35 | 双纤 |
| HS130-SSC-80 | 1550 | 1550 | -5~0 | ≤-38 | ≥0 | 80 | 0.25 | 双纤 |
| HS130-SSC-100 | 1550 | 1550 | ≥-1 | ≤-38 | ≥0 | 100 | 0.25 | 双纤 |
| HS130-SSC-120 | 1550 | 1550 | ≥1 | ≤-40 | ≥0 | 120 | 0.25 | 双纤 |

注:以上型号均为标准SC接口

如果是FC接口,则在以上型号后加(FC)；

如果是ST接口,则在以上型号后加(ST)；

# 九、装箱清单

开箱之后根据您所采购的光纤收发器型号核对包装清单，如有遗失或损坏，请立即与当地经销商联系。

1.桌面型外置电源独立式收发器

包装清单：外置电源1个，收发器1台，用户手册1本。

2.桌面型内置电源独立式收发器

包装清单：电源线1条，收发器1台，用户手册1本。

3.插卡式收发器

包装清单：收发器1台，用户手册一本。

注：以上产品更换外壳颜色或外包装时并不影响产品性能，恕不另行通知。

附录一

附表1.1一般故障检测与排除

| 故障现象 | 可能的原因 | 故障排除 |
| --- | --- | --- |
| 电源指示灯不亮 | 未接电源插座或接触不良 | 接好电源后插座 |
| Link/Act指示灯不亮 | 1.以太网电口的电缆部分未连接或接触不良 | 接好电缆 |
|  | 2.所用电缆不正确（如本该使用交叉电缆处用了一般的网线） | 使用正确类型的电缆 |
|  | 3.以太网终端设备或者网卡工作不正常 | 排除终端设备故障 |
| FX和FX-Iink/Act指示灯不亮 | 1.可能是远端光设备异常 2.光缆中断或连接错误 3.光纤链路损耗过大 | 检查远端光设备发射光功率及干线光缆是否正常，排除故障原因 |
| TX和FX指示灯都正常，但无法传输以太网数据 | 1.光缆与设备没有正确连接，导致光功率不足 2.系统刚加电或网络配置有所改变时，本设备和网络中的交换机的配置过程需要一定时间 | 1.接好各个光纤接头 2.本设备和交换机都配置完成后即可传输以太网数据如果长时间未能接通，则将系统断电刷新，稍过片刻后再加电重试 |