10/100/1000M光纤收发器使用说明

# 一、概述

HS1200系列千兆光纤收发器是一种将以太网电信号转换成光信号或反之的光电转换设备，通过将电信号转换为光信号在多模或单模光纤上传输，突破了电缆传输距离短的限制，使得以太网在保证高带宽传输的前提下，利用光纤介质实现几公里甚至上百公里的远距离传输。使用光纤收发器构造网络能够节省网络投资。使用光纤收发器是现在在网络设备光口价格昂贵的情况下，一种符合网络现状的良好的远距离传输解决方案。

图2-1 光纤收发器应用示意图

# 二、产品特性

1.内置高效交换内核，抑制广播风暴，实现流量控

制，CRC差错校验；

2.支持1000Base-FX光纤传输标准，可与其他产品互连；

3.支持SPANNING TREE构造容错网络

4.10/100M/1000Mbps、全双工/半双工自动协商，可平滑升级；

5.最远传输距离可达到80Km；

6.内置电源的独立式收发器、插卡式收发器、十七槽机箱，配置灵活。

# 三、产品协议

本产品遵循IEEE802.3E/AB标准

# 四、产品分类

1．本公司产品按外形结构分为：桌面型内置电源收发器、插卡式收发器、十七槽机架式收发器。

2．本公司产品按使用光纤数量可分为：单纤收发器和双纤收发器；

3．本公司产品按使用光纤类型可分为：多模收发器和单模收发器；

4．本公司产品传输速率为：10/100/1000自适应。各类型光纤收发器的面板结构图（仅供参考，产品真实外观以实物为准）如：

图 2-2  各类型光纤收发器面板结构图

# 五、指示灯状态说明

表5.1光纤收发器指示灯说明

| 指示灯 | 功能 | 状态 | 工作情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR | 电源指示灯 | 亮 | 有电 |
|  |  | 灭 | 无电 |
| FX | 光口链接/状态指示灯 | 亮 | 接通 |
|  |  | 灭 | 未接通 |
| FX LINK/ACT | 光口链接/状态指示灯 | 亮 | 接通 |
|  |  | 闪烁 | 有数据流 |
|  |  | 灭 | 未接通 |
| TX-1000 | 电口信号 指示灯 | 亮 | 1000M信号 |
|  |  | 灭 | 100M信号 |
| TX LINK/ACT | 电链接/状态 指示灯 | 亮 | 接通 |
|  |  | 闪烁 | 有数据流 |
|  |  | 灭 | 未接通 |

# 六、安装与连接

1．光纤收发器一般成对使用。典型的连接如图所示：

图2-3 光纤收发器连接示意图

2．双绞线的连接方式：

a、直接与PC连接时，双绞线为平行线；

b、与交换机或集线器连接时，双绞线为交叉线。

注：如光纤收发器支持MDI/MDIX功能，则双绞线类

型不限。

3．将电源适配器的插头接到光纤收发器的插座上，接通电源，此时光纤收发器的电源指示灯FDX亮，其它指示灯先按自检顺序依次闪亮，自检完成后将根据光纤收发器电口和光口所检测到与之对接网络设备的状态来决定收发器电口和光口的工作状态, 指示灯将显示此时收发器的工作状态。如果检测不到对接设备（例如对接设备未开机等），则只有FDX指示灯亮。

# 七、光传输特性

| 产品型号 | 发射波长nm | 接收波长nm | 发射功率dBm | 接收灵敏度dBm | 传输距离Km | 光纤数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HS1200-550 | 850/ 1310 | 850/ 1310 | -17~ -12 | ≤-20.0 | ≥0.55 | 双纤 |
| HS1200-10 | 1310 | 1310 | -6~-12 | ≤-21.0 | ≥10 | 双纤 |
| HS1200-20 | 1310 | 1310 | -3~-8 | ≤-23.0 | ≥20 | 双纤 |
| HS1200-40 | 1550 | 1550 | -3~-0 | ≤-25.0 | ≥40 | 双纤 |
| HS1200-60 | 1550 | 1550 | ≥-1 | ≤-25.0 | ≥60 | 双纤 |
| HS1200-80 | 1550 | 1550 | ≥1 | ≤-27.0 | ≥80 | 双纤 |
| HS1200S-10A | 1310 | 1550 | -10~-5 | ≤-20.0 | ≥10 | 单纤 |
| HS1200S-20A | 1310 | 1550 | -8~-3 | ≤-23.0 | ≥20 | 单纤 |
| HS1200S-40A | 1310 | 1550 | -3~-0 | ≤-23.0 | ≥40 | 单纤 |
| HS1200S-60A | 1310 | 1550 | ≥-1 | ≤-25.0 | ≥60 | 单纤 |
| HS1200S-10B | 1550 | 1310 | -10~-5 | ≤-20.0 | ≥10 | 单纤 |
| HS1200S-20B | 1550 | 1310 | -8~-3 | ≤-23.0 | ≥20 | 单纤 |
| HS1200S-40B | 1550 | 1310 | -3~-0 | ≤-23.0 | ≥40 | 单纤 |
| HS1200S-60B | 1550 | 1310 | ≥-1 | ≤-25.0 | ≥60 | 单纤 |

八、技术参数

● 标准: IEEE 802.3z/AB 1000Base-T/SX/LX/ZX

● 接口: 双绞线: RJ45

光纤: SC、ST或FC

LED: PWR, FX Link/ACT,FDX,TX-100,

TX Link/ACT,FX-100

● 传输速率: 双绞线: 10/100/1000Mbps

光  纤: 1000Mbps

● 双工方式: 电口全双工或半双工，光口全双工

● 双绞线: 5E类，6类

  - 光纤: 多模: 50/125，62.5/125μm

单模: 8.3/125,  8.7/125μm

8/125,  10/125μm

● 电源: 交流220V(165-260V),50Hz或直流-48V

直流。

● 环境温度：0~50℃

● 存储温度：-20~70℃

  - 湿度：5%~90%，无冷凝

  - 体积：140×110×30mm(长×宽×高)

# 九、装箱清单

开箱之后根据您所采购的光纤收发器型号核对包装清单，如有遗失或损坏，请立即与当地经销商联系。

# 1. 桌面型内置电源独立式收发器

包装清单：电源线1条，收发器1台，用户手册1本。

# 2. 插卡式收发器

包装清单：收发器1台，用户手册一本。

注：以上产品更换外壳颜色或外包装盒时并不影响产品性能，恕不另行通知。